МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___________________20__ г., протокол № _.

Разработчик: ______________________________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент  «Технологические, транспортные машины и оборудование»

_______________________________________

Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» __________________________

Декан транспортно-технологического факультета

________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» решаются следующие задачи: рассмотрение вопросов технологии производства  автомобилей и их основных частей  производственного процесса ремонта

Учебная дисциплина «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» изучает вопросы производства автомобиля, его качественного и своевременного ремонта с минимальными затратами производственных и трудовых ресурсов.

Курс «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» является одним из основных профилирующих предметов, изучив который студент должен обладать навыками, методам и приемам целенаправленного использования знаний, полученных при изучении фундаментальных курсов для решения задач повышения эффективности работы предприятий автосервиса.

Понятие ремонта, капитального ремонта, текущего ремонта, обезличенного и не обезличенного методов ремонта, предупредительной и планово-предупредительной систем ремонта. Их особенности и различия.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: формы и принципы проектирования технологических процессов восстановления работоспособности типовых деталей, узлов и агрегатов;  принципы разработки нормативных документов (технологические, маршрутные карты, карты эскизов и дефектации), пользование которыми необходимо для организации технологических процессов восстановления работоспособности

Уметь: Выбирать рациональную форму восстановления работоспособности типовых деталей, узлов и агрегатов; работать среди коллектива; выбирать правильные материалы

Владеть: навыками составления программ проведения испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический |
|  |  |  | ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации | ПК-1.4 Использовать разные технологии для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств различной модификации с использованием новых и иных материалов, в том числе средств измерений и технологического оборудования. Производить технологический расчет ПК-1.6 Уметь пользоваться и анализировать техническую документацию при определении размеров для обработки деталей, наименования оборудования, применяемые при ремонте и составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оборудования и запасные части, готовить техническую документацию по эксплуатации и ремонту оборудования, определять нормативное значение периодичностей и трудоемкостей и корректировать их |
| Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный |
|  |  |  | ПК-3 Обеспечение готовности к эксплуатации средств технического диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и проведение анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования | ПК-3.4 Способен использовать различные материалы и данные оценки технического состояния, применяемые в практической деятельности при техническом обслуживании и ремонте транспортных и технологических машин и оборудования с использованием новых материалов и средств диагностики, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования |

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации | ПК-1.4 Использовать разные технологии для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств различной модификации с использованием новых и иных материалов, в том числе средств измерений и технологического оборудования. Производить технологический расчет ПК-1.6 Уметь пользоваться и анализировать техническую документацию при определении размеров для обработки деталей, наименования оборудования, применяемые при ремонте и составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оборудования и запасные части, готовить техническую документацию по эксплуатации и ремонту оборудования, определять нормативное значение периодичностей и трудоемкостей и корректировать их | Знать: виды и цели показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного и фирменного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. Технологию выполнения технического обслуживания и ремонта транспортных средств различной модификации Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства. Выполнять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств различной модификации с использованием новых и иных материалов Владеть: навыками самостоятельно и в составе коллектива поиска, анализа и обобщения информации по изучению и анализу необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, навыками проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства. Владеть способностью выполнять ТО и Р транспортных средств различной модификации | тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| ПК-3 Обеспечение готовности к эксплуатации средств технического диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и проведение анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования | ПК-3.4 Способен использовать различные материалы и данные оценки технического состояния, применяемые в практической деятельности при техническом обслуживании и ремонте транспортных и технологических машин и оборудования с использованием новых материалов и средств диагностики, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования | Знать: материалы для оценки технического состояния при использовании в практической деятельности при техническом обслуживании и ремонте транспортных и технологических машин и оборудования; Уметь: использовать различные материалы и средств диагностики, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования в практической деятельности при техническом обслуживании и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; Владеть: способностью использования различных материалов и средств диагностики, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования в практической деятельности при техническом обслуживании и ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования | тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства, используемые в преподаваемой дисциплине.

Таблица 2. Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
| 2 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ по вариантам |
| 3 | Реферат | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | Темы рефератов |
| 4 | Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| 5 | Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
| 6 | Собеседование (опрос) | Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п | Перечень вопросов к семинару |
| 7 | Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| 8 | Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ |

4.2. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Содержание оценок в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Определения технологии производства и ремонта. Применяемые материалы. | ПК-1.4, ПК-3.6 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| 2. Точность обработки и качество поверхностей деталей | ПК-1.4, ПК-1.6 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| 3. Приспособления для механической обработки. | ПК-1.4 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |
| 4. Классификация технологических процессов, их типизация и стандартизация. | ПК-1.4, ПК-1.6 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| 5. Виды, методы и системы ремонта. | ПК-1.4, ПК-3.6 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |
| 6. Оборудование и технологии, применяемые при ремонте автомобилей и их составных частей. Технология капитального ремонта автомобиля. | ПК-1.4, ПК-3.6 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей), он проводиться в виде компьютерного или бланочного тестирования, письменных  контрольных работ, решении ситуационных задач и т.п.

5.1.1. Задачи для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-3.6»:

- Определить  ремонтный интервал и число ремонтных размеров коленчатого вала двигателя ЗМЗ – 402 (Волга ГАЗ-3110). При исходных данных максимальный износ  коренных шеек 0,08 мм, коэффициент неравномерности износа 0,6; припуск на обработку 0,05 мм, допустимое  уменьшение диаметра шейки вала Δd = 1,0 мм

- Определить основное время на переход при выполнении токарных работ, если путь проходимый резцом 50 мм, фактическое значение скорости подачи изделия 0,5 мм/об., скорость резанья 10 м/мин., диаметр изделия 25 мм.

- Рассчитать площадь слесарно-механического участка, если он оборудован токарно-комбинированным станком (2,84 м2),  вертикально-сверлильным станком (1,05м2), горизонтально-фрезерным станком (1,08м2), верстаком (0,96 м2) и бункером для стружки (0,36м2) и одним рабочим местом (4,5 м2). Коэффициент расстановки оборудования равен

- Рассчитать годовой расход  сжатого воздуха, если в цеху 3 воздухопотребителя:

- пневматический гайковерт, удельный расход сжатого воздуха которого 30 м3/час  и коэффициент использования (КИ)  0,3;

- пневматический клепальный молоток (24 м3/час, КИ = 0,25);

- установка для обдувки деталей (50 м3/час, КИ = 0,15);

- Коэффициент запаса = 1,3; коэффициент одновременности работы потребителей 0,9 , фонд годового времени равен 2004 часов.

- Определить  ремонтный интервал и число ремонтных размеров коленчатого вала двигателя ЗМЗ – 402 (Волга ГАЗ-3110). При исходных данных максимальный износ  коренных шеек 0,08 мм, коэффициент неравномерности износа 0,6; припуск на обработку 0,05 мм, допустимое  уменьшение диаметра шейки вала Δd = 1,0 мм

- Определить основное время на переход при выполнении токарных работ, если путь проходимый резцом 50 мм, фактическое значение скорости подачи изделия 0,5 мм/об., скорость резанья 10 м/мин., диаметр изделия 25 мм.

- Рассчитать площадь слесарно-механического участка, если он оборудован токарно-комбинированным станком (2,84 м2),  вертикально-сверлильным станком (1,05м2), горизонтально-фрезерным станком (1,08м2), верстаком (0,96 м2) и бункером для стружки (0,36м2) и одним рабочим местом (4,5 м2). Коэффициент расстановки оборудования равен 4

- Рассчитать годовой расход  сжатого воздуха, если в цеху 3 воздухопотребителя: пневматический гайковерт, удельный расход сжатого воздуха которого 30 м3/час  и коэффициент использования (КИ)  0,3; пневматический клепальный молоток (24 м3/час, КИ = 0,25); установка для обдувки деталей (50 м3/час, КИ = 0,15); Коэффициент запаса = 1,3; коэффициент одновременности работы потребителей 0,9 при 40-часовой рабочей неделе.

5.1.2. Задания для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-3.6»:

Тестовые задания

1 вариант

- В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех 3-х способов восстановления деталей?

  - пайка, сварка, перемещение;

  - ИРР, напыление, сварка

  - пайка, постановка ДЭ, правка

  - рихтовка, сварка, гальваническое покрытие.

- Главная проблема ремонта состоит в том, что:

  - человеческие желания ограниченны;

  - ресурсы безграничны;

  - люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов;

  - все упирается в экономическую эффективность.

- Контактная сварка состоит из:

  - стыковой, точечной, шовной

  - тавровой, точечной, шовной

  - стыковой, внахлест, шовной

  - стыковой, точечной, торцевой

- Дефектацию деталей проводят с целью определения их технического состояния и сортировки в соответствии с техническими условиями :

  - определения их технического состояния

  - определения их технического состояния и сортировки в соответствии с техническими условиями

  - определения их технического состояния и сортировки в соответствии с техническими условиями на три группы

  - осмотра, определения их технического состояния и сортировки в соответствии с техническими условиями.

5. Виды лакокрасочных покрытий:

- Лаки, краски, грунтовки, наполнители

- Лаки, пигменты, грунтовки, шпатлевки

- Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки

- растворители, пигменты, грунтовки, шпатлевки

6. Текущим ремонтом является:

- Услуга мастерской по ремонту двигателя,

- Замена крыла,

- Переборка КП,

- Восстановление заднего моста.

  - Обезличенный метод ремонта характеризуется тем, что детали и сборочные единицы не сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту.:

- что детали и сборочные единицы не сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту

- что детали и сборочные единицы сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту

- что неисправные агрегаты заменяются новыми или отремонтированными.

8. В поверхностно-пластическое деформирование входят:

- Правка, накатка, обжатие, надавливание

- Вдавливание, раздача, обкатка

- Подача, калибрование, чеканка

- Чеканка, калибрование, обработка дробью

9. При    гальваническом    осаждении металла анодом является.:

- восстанавливаемая деталь.

- свинцовая пластина,

- пластина из металлов, которые осаждаются на детали,

- отрицательно заряженный элемент.

10. Охарактеризуйте понятие допустимый износ :

  - износ, при котором данное соединение будет работоспособным , в течение последующего межремонтного срока.

  - износ, при котором дальнейшая нормальная работа данного соединения в течение очередного межремонтного периода невозможна.

  - это событие, заключающееся в нарушении исправности автомобиля (агрегата) вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документа-ции.

  - это событие, заключающееся в нарушении работоспособности автомобиля (агрегата), т.е. это событие, при котором происходит полная или частичная потеря им работоспособности.

Термины

Дайте определения следующим терминам?

- Сварка

- Технологический процесс

- ЦВД

- Капитальный ремонт

- Слесарно-механический способ ВД

- Дефектация

2 вариант

1. Компоненты лакокрасочных покрытий:

- Лаки, краски, грунтовки, наполнители

- Лаки, пигменты, грунтовки, шпатлевки

- Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки

- Растворители, пигменты, наполнители, сиккативы

2. Капитальным ремонтом является:

- Услуга мастерской по ремонту электрооборудования,

- Замена крыла,

- Переборка КП,

- Восстановление заднего моста

3.   В пластическое деформирование входят:

- Правка, накатка, обжатие, надавливание

- Вдавливание, раздача, обкатка

- Подача, раздача, вдавливание

- Раздача, вдавливание, правка

4. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех 3-х способов восстановления деталей?

- пайка, сварка, перемещение;

- ИРР, напыление, сварка

- пайка, постановка ДЭ, правка

- рихтовка, сварка, гальваническое покрытие.

5. Контактная сварка состоит из:

- стыковой, точечной, шовной

- тавровой, точечной, шовной

- стыковой, внахлест, шовной

- стыковой, точечной, торцевой

6. Что точнее всего отражает понятие рихтовка?

- Правка кузова

- Окончательное выглаживание поверхности кузова

- Выравнивание глубоких и больших повреждений кузова

- Выравнивание неглубоких и мелких повреждений кузова

7. Необезличенный метод ремонта характеризуется тем, что детали и сборочные единицы не сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту.:

- что детали и сборочные единицы не сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту

- что детали и сборочные единицы сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту

- что неисправные агрегаты заменяются новыми или отремонтированными.

8. Технологическая база — это те поверхности.:

- которые определяют положение детали в приспособлении по отношению к режущему инструменту

- которые определяют положение детали в приспособлении по отношению к рабочему

- которые определяют положение детали в агрегате по отношению к режущему инструменту

9. Охарактеризуйте понятие предельный износ :

- износ, при котором данное соединение будет работоспособным , в течение последующего межремонтного срока.

- износ, при котором дальнейшая нормальная работа данного соединения в течение очередного межремонтного периода невозможна.

- это событие, заключающееся в нарушении исправности автомобиля (агрегата) вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документа-ции.

- это событие, заключающееся в нарушении работоспособности автомобиля (агрегата), т.е. это событие, при котором происходит полная или частичная потеря им работоспособности.

10. При    гальваническом    осаждении металла катодом является.:

- восстанавливаемая деталь.

- свинцовая пластина,

- пластина из металлов, которые осаждаются на детали,

- отрицательно заряженный элемент.

Термины

Дайте определения следующим терминам:

- Пайка

- Производственный процесс

- Текущий ремонт

- ИРР

- Способ ВД – перемещение материала

- Комплектование

5.1.3. Контрольная работа для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-3.6

Контрольная работа должна включать:

Содержание введение; конструкция ремонтируемого узла, агрегата или системы; средства дефектации узла, агрегата или системы; основные неисправности узла, агрегата или системы; методика проведения восстановительных работ с помощью средств диагностирования; заключение; список литературы.

Объем пояснительной записки – 10-15 листов. Оформление должно соответствовать ГОСТу 7.32-91 «Структура и правила оформления», изложенном в методических указаниях «Основные требования к оформлению текста пояснительной записки при выполнении  дипломного проекта», С-Петербург, 2000г.

Введение, заключение, список литературы, главы печатаются с новой страницы заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. Графики, таблицы выполняются ручным способом или с помощью специальных компьютерных программ. Страницы скрепляются жесткой обложкой специальных папок для выполнения контрольных или курсовых работ. В отдельных случаях, с разрешения руководителя,  работа может быть выполнена в рукописном варианте разборчивым почерком черной или синей пастой с соблюдением указанных требований.

Тематика контрольных работ по дисциплине

для студентов очной и заочной форм обучения

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл. 1; последняя цифра – табл.2).

Таблица 1

Исходные данные к контрольной работе

| Темы вопросов | Цифра зачетной книжки |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сварка алюминиевых деталей. | Ремонт деталей класса «круглые стержни». | Дополнительные ремонтные детали. | Окраска и общая сборка. | Вибродуговая наплавка. | Ручная дуговая сварка. | Пластическое деформирование. | Сварка деталей в углекислом газе. | Обработка деталей под ремонтный размер. | Контроль скрытых дефектов. | Электронно-лучевая сварка. |
| Сварка и наплавка чугунных деталей | Контроль скрытых дефектов. | Сварка деталей в углекислом газе. | Пластическое деформирование. | Обработка деталей под ремонтный размер. | Пайка. | Дополнительные ремонтные детали. | Высокочастотное напыление. | Стратегия ремонта. Средства ремонта. | Вибродуговая наплавка. | Ремонт деталей класса «круглые стержни». |

Таблица 2

Исходные данные к контрольной работе

| Темы вопросов | Цифра зачетной книжки |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индивидуальное задание | Моющие средства и очистка сточных вод от загрязнений | Показатели надежности автомобилей. | Контроль скрытых дефектов. | Деформация и разрушение. | Коррозия. Эрозия и кавитация. | Средства разборки. | Газотермические напыление. | Технологические методы получения заготовок. | Защитно-декоративные покрытия. | Характеристика технологических процессов ремонта. |

5.1.4. Вопросы для коллоквиумов, собеседования. Вопросы для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-3.6»:

…………………………………………………………………………………………………..

- Описать работы по ТО и ТР?

- Нормативные документы по ТО и Р, их характеристика?

- Структура объемов технологических воздействий на автомобиль?

- Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР?

- Структура и назначение рабочих и персонала ремонтных мастерских?

- Виды и особенности условий работы рабочих и персонала ремонтных мастерских?

- Основы  расчета количества рабочих и персонала ремонтных мастерских?

- Основы классификации площадей участков ремонтных мастерских на предприятия автомобильного транспорта и автосервиса?

- Их сравнительная характеристика, особенности?

- Основные аспекты расчета площадей участков ремонтных мастерских?

- Характеристика основных участков ремонтных мастерских в автосервисе?

- Основы проектирования основных участков ремонтных мастерских?

- Характеристика нормативно-технической документации при   ТО и ТР?

- Описание операционно-технологических карт,  схем, порядок их составления?

Вопросы для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-3.6»:

…………………………………………………………………………………………………..

- Характеристика методов получения заготовок?

- Основные виды заготовок?

- Используемые материалы при их получении?

- Характеристика приспособлений для механической обработки?

- Классификация приспособлений по группам станков и степени специализации?

- Назначение основных деталей и узлов приспособлений?

- Классификация технологических процессов, их типизация и стандартизация?

- Виды и особенности процессов типизации и стандартизации ТП?

- Характеристика видов технической документации и исходные данные для разработки типовых ТП?

- Характеристика видов, методов и системы ремонта?

- Структура и назначение различных методов ремонта?

- Описать технологию капитального ремонта автомобиля?

- Производственный и технологический процессы капитального ремонта, их организация на АРП?

- Особенности организации ПП КР на АРП?

- Структура  приема автомобилей и агрегатов в ремонт, порядок приема?

- Организация разборочных работ?

- Характеристика порядка выполнения разборочных работ, организационные формы разборочных работ, механизация разборочных работ?

- Структура работ по мойке и очистке объектов ремонта?

- Характеристика применения СМС, ПАВ, РЭС, очистка деталей от нагара и накипи.?

- Типы  применяемого оборудования,   их   принцип   работы?

- Характеристика дефекации, сортировки и восстановления деталей?

- Методы контроля применяемые при дефекации?

- Применяемое оборудование и инструмент, основные параметры?

- Характеристика слесарно-механической обработки?

- Основные виды слесарных и механических работ?

- Обработка деталей под ремонтный размер, постановка ДРД?

- Характеристика пластического деформирования, пластичность металлов?

- Основные показатели восстановления размеров осадкой, раздачей, обжатием, вытяжкой, накаткой?

- Восстановление механических свойств наклепом, чеканкой, дробеструйной обработкой, обкаткой, алмазным выглаживанием?

- Характеристика сварки, наплавки, пайки, напыления?

- Виды сварки (автоматическая электродуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргонодуговая сварка, лазерная и плазменная сварка), особенности сварки чугунных и алюминиевых деталей?

- Восстановление деталей пайкой, виды припоев, область их применения?

- Характеристика процесса напыления, его достоинства и недостатки, его виды?

- Характеристика  процесса нанесения гальванических покрытий?

- Структура организации ТП нанесения, методы?

- Описание организации работ при  автоматизации процесса нанесения гальванических покрытий?

- Характеристики восстановления деталей с применением синтетических материалов?

- Описание применения эпоксидных составов, полимеров и синтетических клеев

- Структура восстановления «корпусных деталей с толстыми станками, восстановление деталей класса «круглые стержни», «некруглые стержни»?

- Виды дефектов и методы устранения трещин, пробоин, износов отверстий?

- Основные дефекты коленчатого вала и способы их устранения?

- Анализ применения лакокрасочных покрытий?

- Особенности приготовления ЛКП, подготовка поверхности деталей к окраске, способы очистки деталей от нанесенных ЛК материалов?

- Последовательность нанесения ЛКМ, способы распыления ЛКМ?

- Процесс сушки ЛКП, контроль качества ЛКП?

5.2. промежуточный контроль

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится в форме экзамена подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.

5.2.1. Задания для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-3.6»:

Тестовое Задание

Вопрос № 1

Какой из перечисленных элементов не входит в норму штучного времени на выполнение

станочных работ при ремонте деталей?

• Основное время;

• Дополнительное время;

• Вспомогательное время;

• Подготовительно-заключительное время;

Вопрос № 2

При каком способе восстановления необходима финишная обработка изношенной

поверхности детали?

• Электромеханической высадкой

• Дуговой наплавкой под слоем флюса

• Вибродуговой наплавкой

• Хромированием

Вопрос № 3

Какую охлаждающую жидкость применяют при вибродуговой наплавке?

• Эмульсол

• Воду

• Водные растворы технического глицерина или кальцинированной соды

• Керосин

Вопрос № 4

Какие параметры электродуговой металлизации оказывают наибольшее влияние на

твердость и износостойкость покрытия?

• Скорость вращения детали и продольная подача аппарата;

• Скорость подачи электродной проволоки;

• Производительность аппарата;

• Давление сжатого воздуха и расстояние от сопла аппарата до поверхности детали;

Вопрос № 5

При восстановлении деталей электродуговой металлизацией для расплавления

электродного материала применяют..

• Плазменную струю

• Газовое пламя

• Дуговой разряд

• Детонацию

Вопрос № 6

Недостатком деталей, восстановленных вибродуговой наплавкой является...

• Наличие микротрещин;

• Слишком высокая твердость наплавленного слоя;

• Необходимость предварительной обработки восстанавливаемой поверхности;

• Необходимость дополнительной термической обработки наплавленного слоя;

Вопрос № 7

Для каких целей применяют при ремонте машин электроискровую обработку?

• Наращивания и упрочнения деталей

• Нанесения антикоррозионных покрытий

• Заделки трещин и пробоин

• Сварки чугунных деталей

Вопрос № 8

Какие нагружатели в обкаточно-испытательных стендах наиболее эффективны?

• Механические;

• Гидравлические;

• Электромагнитные;

• Дифференциально-инерционные;

Вопрос № 9

Из каких операций состоит технологический процесс восстановления деталей

электромеханической обработкой?

• Высадки и сглаживания

• Вытяжки и оттяжки

• Гидротермической раздачи

• Обжатия и правки

Вопрос № 10

Степень годности деталей к повторному использованию без восстановления

устанавливают по...

• Ремонтным чертежам деталей;

• Рабочим чертежам деталей на изготовление;

• Каталогу деталей и сборочных единиц выпускаемых машин;

• Технологическим картам на дефектацию;

Вопрос № 11

Чем регулируется угол подачи топлива у топливного насоса высокого давления

дизельного двигателя?

• Поворотом плунжера

• Изменением длины толкателя

• Изменением давления впрыска топлива форсункой

• Изменением давления топлива в головке топливного насоса

Вопрос № 12

Гальваническим хромированием восстанавливают...

• Алюминиевые поршни

• Клапанные пружины

• Золотники гидрораспределителей

• Зубчатые колеса

Вопрос № 13

Каким инструментом проверяется тарелка клапана механизма газораспределения

двигателя для установления его пригодности к работе?

• Штангенциркулем;

• Твердомером;

• Специальным шаблоном;

• Микрометром;

Вопрос № 14

При ремонте можно восстановить работоспособность пластическим деформированием...

• Подшипника качения

• Втулку верхней головки шатуна

• Вал распределительный двигателя

• Крестовину кардана

Вопрос № 15

Какой из перечисленных методов изучения износа не требует разборки узлов и агрегатов?

• Метод вырезанных лунок

• Метод профилографирования поверхности

• Метод микрометража

• По наличию железа в масле

Вопрос № 16

Какой из перечисленных методов не применяется при проверке качества притирки

клапанного сопряжения МГР двигателя?

• На керосин;

• На графит;

• Пневматический;

• Гидравлический;

Вопрос № 17

Наиболее распространенное изнашивание в сельскохозяйственных машинах:

• Кавитационное

• Гидроабразивное

• Фретинг-коррозия

• Абразивное

Вопрос № 18

Какой метод обкатки агрегатов трансмиссии наиболее прогрессивный?

• Механическое торможение с передачей полной нагрузки

• Без нагрузки

• По замкнутому силовому контуру

• Электромагнитное торможение с передачей полной нагрузки

Вопрос № 19

Какой метод восстановления коленчатого вала не требует нанесения металла?

• Гальванический

• Наплавкой

• Метод ремонтных размеров

• Металлизацией

Вопрос № 20

С какого рабочего места техпроцесса ремонта машины деталь поступает в утиль?

• С разборки машины на агрегаты и узлы

• С дефектовочного

• С разборки узлов на детали

• С моечного

Вопрос № 21

Каким инструментом можно замерить внутренний диаметр изношенной гильзы

цилиндров?

• Оптикатором

• Индикаторным нутромером

• Кронциркулем

• Штангенциркулем

Вопрос № 22

Какой метод восстановления корпусов масляных насосов наиболее прогрессивный?

• Наплавка под слоем флюса

• Пластическим деформированием

• Гальваническим покрытием

• Электро-искровая обработка

Вопрос № 23

Что из перечисленного увеличивает толщину несущего масляного слоя в зазоре "шейка

вала - вкладыш"?

• Величина зазора между ними

• Нагрузка на шейку вал а

• Частота вращения

• Шероховатость поверхностей

Вопрос № 24

Каким методом определяется годность плунжерной пары топливного насоса высокого

давления?

• Электрическим

• Гидравлическим

• Тепловым

• Электро-магнитным

Вопрос № 25

Какой вид изнашивания является ведущим у лемеха плуга?

• Окислительный

• Гидро-абразивный

• Абразивный

• Электро-эррозионный

Вопрос № 26

Пассивирование, которое служит для повышения коррозийной стойкости цинковых

покрытий это...

• Обработка детали в растворе кальцинированной соды

• Обработка детали в растворе хромовой кислоты или ее солей

• Обработка детали в 10%-ном растворе серной кислоты

• Обработка детали в 5%-ном растворе соляной кислоты

Вопрос № 27

Режим электролиза при восстановлении деталей гальваническим покрытием не зависит

от...

• Кислотности электролита

• Температуры электролита

• Катодной плотности тока

• Формы восстанавливаемой детали

Вопрос № 28

Какие функции (из перечисленного) выполняет флюс при дуговой наплавке?

• Способствует резкому снижению теплообмена с внешней средой

• Увеличивает в наплавленном металле содержание кислорода

• Увеличивает в наплавленном металле содержание азота

• Предохраняет обрабатываемую деталь от перегрева

Вопрос № 29

При каком ремонтно-обслуживающем воздействии восстанавливается ресурс машины?

• При плановом текущем ремонте

• При неплановом текущем ремонте

• При капитальном ремонте

• В процессе выполнения технического обслуживании

Вопрос № 30

По какому основному признаку работающего ДВС судят об изношенности цилиндро-

поршневой группы?

• светлый дым из выхлопной трубы;

• черный дым из выхлопной трубы;

• металлический стук;

• появление дыма из сапуна;

• свирестящий звук;

• падение давления в системе смазки;

Вопрос № 31

Основные признаки износа деталей сопряжения "шейки коленчатого вала -вкладыши" при

работе ДВС.

• появление дыма из сапуна

• металлический стук

• свирестящий звук

• падение давления в системе смазки

• повышенный расход моторного масла

• черный дым из выхлопной трубы

Вопрос № 32

Сущность селективного способа комплектования деталей машин.

• подбор деталей по диаметру;

• подбор деталей по длине;

• подбор деталей по массе;

• подбор деталей по размерным группам;

• подбор деталей по шероховатости поверхности;

• подбор деталей по твердости поверхности;

Вопрос № 33

Особенности ремонта чугунных деталей сваркой наплавкой. (Внимание! Фразы в ответе

располагать в порядке возрастания их номеров)

• 1. высокая температура плавления;

• 2. жидкотекучесть;

• 3. отбеливание;

• 4. образование пор и трещин в шовной зоне;

• 5. малая пластичность;

• 6. хорошая свариваемость;

• 7. высокая плотность сварного шва;

• 8. малая теплопроводность;

Вопрос № 34

Особенности ремонта алюминиевых деталей сваркой-наплавкой

• высокая твердость;

• значительная теплопроводность и линейное расширение;

• малая прочность при нагреве;

• высокая температура плавления окисной пленки;

• порообразование в сварном шве;

• хорошие пластические свойства при нагреве;

Вопрос № 35

Какие детали не рекомендуется промывать щелочными моющими растворами?

(Внимание! Фразы в ответе располагать в порядке возрастания их номеров)

• 1. стальные;

• 2.чугунные;

• 3.из сплавов меди;

• 4.из сплавов алюминия;

• 5.детали повышенной точности обработки;

• 6.детали, имеющие поверхности с малой шероховатостью;

• 7.прецизионные детали;

• 8.детали с упрочненной поверхностью;

• 9.детали из синтетических материалов;

Вопрос № 36

При каком способе сушки обеспечивается лучшее качество лакокрасочных покрытий и

почему?

• конвекционная;

• терморадиационная;

• идукционная;

• токами высокой частоты;

• при ультрофиолетовом облучении;

• при газотермическом нагреве;

Вопрос № 37

При каком способе нанесения лако-красочных материалов обеспечиваются наименьшие

их потери и экологическая безопасность?

• пневматический;

• кистью;

• валиком;

• безвоздушный;

• в электростатическом поле;

Вопрос № 38

Какая допустимая величина утопания тарелок клапанов дизельных двигателей ?

• 0,3..-0,5 мм;

• 0,6...0,8 мм;

• 0,9...1,1 мм;

• 1,6...3,5 мм;

Вопрос № 39

Какая допустимая величина выступания гильз цилиндров относительно блока у

дизельных двигателей ?

• 0,1. ..0,2 мм;

• 0,2...0,3 мм;

• 0,3...0,4 мм;

• 0,4...0,5 мм;

Вопрос № 40

Какова допустимая некруглость и нецилиндричность гильз цилиндров дизельных ДВС ?

• 1,0. ..2 мм;

• 0,5... 1,0 мм;

• 0,1. ..0,5 мм;

• 0,1...0,035 мм;

Вопрос № 41

При каких режимах достигается наилучшее качество металлизационного

покрытия?(Давление сжатого газа, расстояние до детали)

• 0,2...0,ЗМПа, 25...35 мм;

• 0,1...0,2МПа, 100... 120 мм;

• 0,8...0,9МПа, 40...50 мм;

• 0,45...0,55 МПа, 75...150мм;

Вопрос № 42

Укажите основной недостаток вибродуговой наплавки .

• Неоднородность наплавленного слоя;

• Затруднена последующая механическая обработка;

• Большие затраты на переоборудование станка;

• Необходима последующая термообработка;

Вопрос № 43

Какая охлаждающая жидкость применяется при вибродуговой наплавке?

• Эмульсол;

• Растворы технического глицерина или кальцинированной соды;

• Вода, керосин;

• Мыльный раство;

Вопрос № 44

Укажите основное назначение индуктивного сопротивления при вибродуговой наплавке.

• Для регулировки величины холостого хода;

• Для уменьшения величины прогрева деталей;

• Для уменьшения величины импульса тока;

• Для уменьшения величины разбрызгивания металла;

• Для повышения напряжения сварочной дуги;

Вопрос № 45

Какие недостатки наплавки под слоем флюса?

• Малая производительность;

• Низкое качество наплавки;

• Затруднена последующая механическая обработка;

• Большая глубина проплавления и значительный расход флюса;

Вопрос № 46

Какие параметры наплавки под слоем флюса не влияют на глубину проплавления?

• Сила тока и напряжение;

• Скорость наплавки;

• Марка флюса и полярность;

• Скорость подачи электродной проволоки;

Вопрос № 47

Как повысить производительность наплавки под слоем флюса?

• Применением ленточных электродов и многоэлектродной наплавки;

• Повышением скорости наплавки и увеличением числа оборотов детали;

• Увеличением подачи электродной проволоки;

• Повышением "J" и "V";

Вопрос № 48

Какая необходима термообработка после наплавки под слоем флюса ?

• Нормализация;

• Закалка;

• Отпуск;

• Цементация;

Вопрос № 49

Какими способами восстанавливаются клапанные гнезда в головке блока?

• Нанесением полимерных покрытий;

• Гальваническими покрытиями;

• Вибродуговой наплавкой;

• Кальцеванием и ручной наплавкой;

Вопрос № 50

Каков порядок фрезерования фасок в гнезде клапана? Фрезами под углом:

• 75, 45 черновой, 45 чистовой, 15;

• 15, 45 черновой, 75, 45 чистовой;

• 45 черновой, 15, 75, 45 чистовой;

• 45 черновой, 45 чистовой, 15, 75;

•

Вопрос № 51

Какое необходимое давление надо создать в приборе КП-1414 и каково его падение за 1

мин при проверке герметичности клапанного сопряжения?

• 0,5 ат, 0,05 ат/мин;

• 0,4 ат, 0,15 ат/мин;

• 0,6 ат, 0,2 ат/мин;

• 0,7 ат, 0,1 ат/мин;

Вопрос № 52

Каким образом обозначается весовая группа на поршнях?

• Различными красками;

• Выбиваются цифры, обозначающие массу;

• Специальной меткой;

• Условными обозначениями;

Вопрос № 53

Укажите основной вид изнашивания влияющий на износ цилиндров?

• Механическое;

• Тепловое;

• Химическое;

• Электроэрозионное;

Вопрос № 54

Как проверить правильность подгонки поршневого кольца ДВС по ширине канавки

поршня?

• Поршневое кольцо при горизонтальном положении поршня не должно обкатываться

по канавке;

• Поршневое кольцо должно утопать в канавке поршня на величину 2-3 мм;

• Поршневое кольцо должно утопать в канавке поршня на величину 1-2 мм и свободно

обкатываться;

• Поршневое кольцо должно утопать в канавке поршня под собственным весом на 2/3

толщины и свободно обкатываться без люфта, без заеданий по всему диаметру поршня;

Вопрос № 55

Для каких целей необходим нагрев при электромеханической обработке деталей?

• Для проведения термической обработки;

• Для разогрева деталей и облегчения процессов высадки и сглаживания;

• Для повышения качества восстановления;

• Для удаления остаточных напряжений в детали;

5.2.2. Задачи для оценки компетенции «ПК-1.4, ПК-3.6»:

Задача 1: Задано  количество воздействий определенного вида обслуживания за цикл N1=70,  коэффициент перехода от цикла к году (=0,117; количество подвижного состава Асп=62 ед., число рабочих дней в году Драб.г. = 357 дней. Определить суточную производственную программу по данному виду обслуживания  и выбрать метод организации производства

Задача 2: Определить штатное Рм и технологически необходимое Рт количество рабочих зоны ТО-1. Годовой объем работы зоны Тто-1 – 12454 чел.ч;  годовой фонд штатного  рабочего Фм – 1820 ч;  годовой фонд  технологически необходимого рабочего Фт – 2070 ч.

Задача 3: Известно количество постов ТО-1 х1=3, ТО-2 х2=2, ТР хтр=4, площадь автомобиля в  плане fа=17,5 м2 и коэффициент плотности расстановки постов Кп=5. Определить площади соответствующих  зон производственного корпуса.

Задача 4: Определить  годовой объем работ по ТО, если  среднесуточный пробег lcc   равен 220 км;  коэффициент технической готовности  α – 0,92; число рабочих дней в году  ДРГ – 305  дней;  списочное количество автомобилей Асп  - 32 ед; удельная трудоемкость ТР – 3,85 чел.ч/1000 км

Задача 5: Рассчитать площадь слесарно-механического участка, если он оборудован токарно-комбинированным станком (2,84 м2),  вертикально-сверлильным станком (1,05м2), горизонтально-фрезерным станком (1,08м2), верстаком (0,96 м2) и бункером для стружки (0,36м2) и одним рабочим местом (4,5 м2). Коэффициент расстановки оборудования равен 4

Задача 6: Рассчитать   число   размерных   групп   для   комплектования сопряженных поверхностей поршень — поршневой палец и поршневой палец — шатун и последующей сборки их методом групповой взаимозаменяемости.

1.   Для  двигателя   ЗИЛ-130:  диаметр  отверстия   в  бобышках   поршня   D1=

диаметр пальца d=28-0,0100 ; диаметр втулки верхней головки шатуна D2= ; характер

посадки соединения поршень — палец   ; допуск натяга TN = 0,0050, характер посадки соединения палец—шатун      ; допуск зазора TS = 0,0050 мм.

2. Для двигателей автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-24: диаметр отверстий в бобышках поршня D1 = 25-0,0100, диаметр пальца d =25-0,0100; диаметр втулки верхней головки шатуна

; характер посадки соединения поршень—палец ; допуск зазора и натяга TSN = 0,0050; характер посадки соединения палец—шатун    допуск зазора TS=0,0050 мм.

Задача 7: Рассчитать число размерных групп для комплектования поршней с гильзами цилиндров двигателя и последующей сборки их методом групповой взаимозаменяемости.

1. Для двигателя ЗИЛ-130: диаметр отверстия под поршень D = 100+0,06 ; диаметр юбки поршня d= посадка с зазором Smax =0,05; Smin = 0,03; допуск зазора TS = 0,02 мм.

Для двигателя ЗИЛ-120: диаметр отверстия под поршень D=101,56+0,06 диаметр юбки поршня d = ; посадка с зазором Smin =0,06; Smax == 0,10;

допуск зазора TS = 0,04.

Таблица 17

| Гильза | Поршень |
| --- | --- |
| ES, EI, мм | Dmax-Dmin, мм | Обозначение группы | es, ei, мм | dmax-dmin, мм | Обозначение группы |
| +0,06 82 | 82,06— 82,05 | А |  | 81,99— 81,98 | А |
| +0,05 82 | 82,05 — 82,04 | В |  | 81,98-81,97 | В |
| +0,04 82 | 82,04— 82,03 | С |  | 81,97— 81,96 | С |
| +0,03 82 | 82,03— 82.02 | D |  | 81,96—81,95 | D |
| +0,02 82 | 82,02— 82,01 | E | -0,05 82 -0,05 | 81,95— 81,94 | E |

5.2.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО»

- Моющие средства и очистка сточных вод от загрязнений

- Показатели надежности автомобилей. Вероятность безотказной работы.

- Качество поверхностей деталей.

- Приемка в ремонт и выдача из ремонта автомобиля.

- Контроль скрытых дефектов. Опрессовка. Метод красок. Люминесцентный метод.

- Основные понятия, организация и технология разборочных работ.

- Сварка и наплавка чугунных деталей.

- Деформация и разрушение.

- Контроль размеров и формы рабочих поверхностей деталей. Пневматический метод.

- Сварка алюминиевых деталей.

- Единая система технологической  подготовки производства.

- Коррозия. Эрозия и кавитация.

- Виды изнашивания.

- Средства разборки. Механизация и автоматизация разборочных работ.

- Классификация загрязнений. Методы очистки от загрязнений.

- Сварка и наплавка. Ручная дуговая сварка. Автоматическая дуговая сварка и наплавка под флюсом.

- Газотермические напыление. Плазменное напыление. Дуговое напыление. Высокочастотное напыление.

- Схема технологического процесса капитального ремонта автомобилей и агрегатов.

- Технологические методы получения заготовок.

- Контактная сварка и наплавка. Лазерная сварка. Электронно-лучевая сварка. Пайка.

- Защитно-декоративные покрытия.

- Характеристика технологических процессов ремонта. Общие положения. Стратегия ремонта. Средства ремонта.

- Формирование качества поверхностей деталей.

- Ремонт деталей класса «круглые стержни».

- Контроль взаимного расположения поверхностей.

- Механическая обработка при ремонте деталей. Общие сведения.

- Изделие и его составные части.

- Сварка деталей в углекислом газе. Вибродуговая наплавка.

- Сущность процесса дефектации. Технические условия. Методы и средства дефектации (общие положения).

- Способы ремонта деталей. Восстановление формы и механических  средств деталей.

- Обработка деталей под ремонтный размер. Дополнительные ремонтные детали.

- Напыляемые материалы и свойства покрытий.

- Контроль скрытых дефектов. Метод магнитной дефектоскопии. Ультразвуковой метод.

- Технология изготовления типовых деталей. Блок цилиндров. Коленчатый вал.

- Контроль размеров и формы рабочих поверхностей деталей. Пневматический метод.

- Детонационное напыление. Ионо-плазменное напыление.

- Единая система технологической подготовки производства.

- Рамы и кузовные конструкции. Окраска и общая сборка.

- Виды изнашивания.

- Способы ремонта деталей. Пластическое деформирование.

- Классификация загрязнений.

- Показатели надежности автомобилей. Вероятность безотказной работы.

На экзамене предлагаются два теоретических вопроса. Вопросы предлагаются из двух различных контролируемых дидактических единиц изученного курса.  Количество баллов определяется количеством правильных ответов на вопросы.

Экзаменационные билеты

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Ремонт машин источник экономии сырьевых энергетических и трудовых ресурсов.

- Виды соединения деталей.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Базовые и основные детали, типизация деталей.

- Виды изнашивания и методы определения величины износа.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Механические разрушения автомобильных деталей.

- Изменение технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Исправное и неисправное состояние автомобиля.

- Работоспособное и неработоспособное состояние автомобиля.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Предельное состояние автомобиля и критерии предельного состояния автомобиля.

- Надежность и показатели надежности, ремонтопригодность и ее сущность.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Капитальный ремонт (КР) и условия направления в КР агрегатов, автобусов, легковых и грузовых автомобилей.

- Классификация дефектов деталей, карта дефектации.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Ресурс капитально отремонтированных автомобилей и необходимое количество капитальных ремонтов автомобиля в процессе эксплуатации.

- Постовая и поточная организация работ.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Назначение и сущность текущего ремонта (ТР).

- Хранение ремонтного фонда.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Обезличенный, не обезличенный и агрегатный методы ремонта.

- Назначение и место разборочных работ в технологическом процессе КР.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Преимущества и недостатки различных методов ремонта.

- Основное и вспомогательное производство.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Технологический процесс и технологическая операция как часть технологического процесса.

- Сущность моечно-очистных процессов.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Виды загрязнений и методы удаления загрязнений

и их физическая сущность.

- Объем и программа выпуска.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- Очищающая среда и сравнительная эффективность очищающих сред.

- Характеристики единичного, серийного и массового производства.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

- Уровень механизации, универсальность и специализация оборудования.

- Организация мойки и очистки автомобилей и очистка различных загрязнений

(коррозия, старая краска, накипь, нагар и др.).

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

- Сущность процесса и значение дефектации деталей

при оценке их технического состояния

- Технологическое оборудование, технологическая и

организационная оснастка.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

- Понятие о предельных и допустимых размерах.

- Сходство и отличие технологических процессов КР

и изготовления автомобилей

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

- Классификация авторемонтных предприятий (АРП).

- Организация дефектовочных работ.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

- Методы контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали.

- Организационная структура автомобилестроительных и авторемонтных предприятий.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

- Цеховое и бесцеховое строение предприятий.

- Методы выявления скрытых дефектов и технические особенности их реализации.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

- Инструмент, приборы и оборудование для дефектации.

- Виды, методы и средства контроля.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

- Постовая и поточная организация работ.

- Сортировка деталей по группам годности и маршрутам ремонта.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

- Входной контроль запасных частей, комплектующих изделий и объектов, поступающих в ремонт.

- Классификация способов ремонта деталей и возможность устранения дефектов различными способами.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

- Порядок приема автомобилей и их составных частей в ремонт

- Возможность восстановления деталей различными способами

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

- Общие рекомендации по выбору способов устранения дефектов различных деталей.

- Хранение ремонтного фонда.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

- Оценка эффективности технологических процессов

- Входной контроль запасных частей, комплектующих изделий и объектов, поступающих в ремонт.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

- Операционный контроль технологических процессов.

- Назначение и место разборочных работ в технологическом процессе КР.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

- Оценка эффективности технологических процессов восстановления по производительности, безлюдности, безотходности, безвредности, надежности, экономичности.

- Операционный контроль технологических процессов.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

- Последовательность и особенности проектирования.

- Формы организации разборочных работ.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

- Механизация разборки.

- Определение потребности в основных видах энергии производственных участков (цехов).

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

#### высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № _ от «__» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» Направление: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автосервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

- Сущность технологической подготовки производства (ТПП).

- Расчет производственной программы.

Преподаватель                                                                   Е.Н.Сивков.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

- Синельников, А. Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / А. Ф. Синельников. – Москва : Академия, 2011. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Баженов, С. П. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей и тракторов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобиле- и тракторостроение" направления подготовки дипломированных специалистов "Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" / С. П. Баженов, Б. Н. Казьмин, С. В. Носов ; под ред. С. П. Баженова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 336 с.

- Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» и направления подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортных средств» / В. И. Гринцевич ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 182 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026.

- Основы технологии производства и ремонта автомобилей [Текст] : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломированных специалистов по направлению 653300 "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования", спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", квалификации инженер, всех форм обучения / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва ; сост. Д. В. Астафьев. – Сыктывкар : СЛИ, 2008. – 52 с.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 6. Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тесты по темам | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Контрольная работа | 4 | 5 | 5 | 14 |
| Практические занятия | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Опрос, опорный конспект, собеседование (опрос), реферат | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Сдача отчета по выполнению практических работ

Студент должен выполнить практические работы, которые выполняются по методическим указаниям. Основной формой контроля на практических занятиях является допуск студентов к практической работе и прием выполненных работ по методическим указаниям. Отчет по выполненной практической работы включают: темы практических работ, цель и содержание работы, порядок выполнения работы, описание и характеристики применяемого оборудования, приборы, схемы и необходимые расчеты, таблицы, которые заполняются в процессе выполнения работы. Чтобы оформить документы необходимо использовать типовые формы, которые находятся в приложениях. В приложениях также представлены заполненные образцы этих документов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и представлены преподавателю для проверки. Полученные и обработанные результаты вычислений должны быть внесены в отчет в процессе выполнения практических работ. В конце каждого отчета должен содержаться вывод.

Успеваемость студентов определяется следующими критериями на экзамене: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно».

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

На экзамене предлагаются два теоретических вопроса. Вопросы предлагаются из двух различных контролируемых дидактических единиц изученного курса.  Количество баллов определяется количеством правильных ответов на вопросы.

Таблица 8. Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить оценку за ответ, если:

- при подготовке к ответу студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Синельников, А. Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / А. Ф. Синельников. – Москва : Академия, 2011. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование).

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» и направления подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортных средств» / В. И. Гринцевич ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 182 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026.

- Основы технологии производства и ремонта автомобилей [Текст] : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломированных специалистов по направлению 653300 "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования", спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", квалификации инженер, всех форм обучения / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва ; сост. Д. В. Астафьев. – Сыктывкар : СЛИ, 2008. – 52 с.

Научная литература

- Киселенко, А. Н. Управление техническим состоянием автотранспортных средств в регионе [Текст] : монография / А. Н. Киселенко, П. А. Малащук ; отв. ред. А. А. Лопарев ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т биологии. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 128 с.

Периодические издания

- Автомобиль и сервис [Текст] : журнал. – Москва : ЗАО "АБС". – Издается с 1997 г. – Выходит ежемесячно.

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредители Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Энциклопедия эксплуатации: Автомобили ВАЗ [Текст] : энциклопедия / сост. А. М.  Ладыгин, ред. М. И. Бирюков, ред. М. Ф. Теплов. – Москва : За рулем, 1998. – 192 с.