МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Системы газоснабжения»

Наименование ООП ВО «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2022

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018

Сыктывкар 20___

Оглавление

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС	4

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП	4

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	5

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП	6

5.1 Текущий контроль	6

5.2 Промежуточный контроль	10

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	20

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Системы газоснабжения» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Системы газоснабжения», относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Физика;

- Источники производства теплоты;

- Топливо и теория горения.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов | ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Системы газоснабжения».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ПК-1, ПК-2

5.1.1 Пример тестового задания

1. Газовые сети делятся на:

сети низкого и высокого давления двух ступеней;

сети низкого и среднего давления;

сети низкого, среднего и высокого давления 2-х ступеней.

2. Расчетный расход газа при определении диаметра трубопровода находится с помощью коэффициента неравномерности расхода:

часового по году;

часового по месяцу;

часового по суткам.

3. Потери давления в газопроводе определяются:

по скорости движения газа;

по расходу газа и диаметру трубы;

по диаметру трубы и скорости движения.

- Открытие клапана проточного водонагревателя осуществляется за счет:

давления воды в водопроводе (нижней камере);

разряжение в верхней камере;

давление в нижней и разряжение в верхней камере.

- Теплота сгорания газа определяется:

по плотности газа;

по месту добычи;

по составу газа.

- Пропан для сжиженного газа получают:

из газового месторождения;

из газоконденсатного месторождения;

искусственного получения.

- Перемещение регулирующего органа в регуляторах давления за счет давления газа с низкой стороны происходит в регуляторах:

РДУК-2;

РДСТ-1;

РД-32М.

- Перемещение регулирующих органов в регуляторах давления за счет давления газа с высокой стороны происходит в регуляторах:

РДУК-2;

РДСГ-1;

РД-32М.

- давление в газопроводе природного газа составляет до 4 кПа – это газопровод.

низкого давления;

среднего давления;

высокого давления.

- какое давление должно поддерживаться в газопроводе с искусственным газом

до 4 кПа;

до 3 кПа;

до 2 кПа.

- через какое устройство осуществляется связь между газопроводами различного давления

через ГРП;

через ГРС;

непосредственно присоединяются.

- где применяются 2-х ступенчатые системы газоснабжения низкого и среднего давления

в больших городах;

в малых поселках;

в средних городах;

в сельских населенных пунктах.

- где применяются многоступенчатые системы газоснабжения

в больших городах;

в средних городах;

в поселках.

- какие потребители непосредственно присоединяются к распределительным городским газовым сетям

гражданские здания, здания коммунально-бытового назначения, мелкие предприятия;

промышленные предприятия, общественные здания;

общественные здания, отопительные котельные.

- к какой защите от коррозии газопровода относится защита газопровода с помощью изоляции

к пассивной защите;

к активной защите;

происходит электрический дренаж.

- От какого вида тока защитой является электрический дренаж

почвенной коррозии;

блуждающего тока;

катодного тока.

- Если потребление газа из сети больше, чем подача его в сеть, что произойдет

повысится температура газа;

повысится выход оксидов азота;

повысится температура газа, повысится выход оксидов азота.

- какую схему газоснабжения сжиженного углеводородного газа применяют в селах с рассредоточенной планировкой

схема с установкой баллонов;

схема с установкой резервуаров;

схема с установкой баллонов и резервуаров.

- пределы воспламеняемости и взрываемости газо-воздушных смесей

содержание газа в смеси меньше нижнего предела воспламеняемости;

содержание газа в смеси выше верхнего предела воспламеняемости

содержание газа в смеси между нижним и верхним пределом воспламеняемости.

- допустимый уровень звукового давления при работе горелки

до 110 дБ;

до 85 дБ;

до 95 дБ

22. где применяются горелки с принудительной подачей воздуха

газовые отопительные приборы;

газовые плиты.

промышленные тепло агрегаты.

23. где применяются инжекционные горелки с коэффициентом избытка воздуха α>1?

котлы;

теплоагрегаты;

отопительные приборы.

24. сколько ГРУ допускается располагать в одном здании?

1;

2;

3.

25. указать все причины применения огнепреградителей.

предохранения газопровода от попадания в него воздуха (кислорода);

защита от взрыва газовой смеси;

локализация ламинарного пламени;

5.1.2 Пример практического задания

Задача 1

Определить общее давление смеси сжиженных газов при t=+20°C, если молярный состав жидкости следующий: С3Н8 - 80%, С4Н10 - 20%.

Задача 2

Определить число баллонов емкостью 50 л в баллонной установке, предназначенной для газоснабжения восьми квартирного жилого дома. В кухнях всех квартир установлены 4-х конфорочные газовые плиты. Объемный состав газа: С3Н8 - 75%, С4Н10 - 25%.

Задача 3

Определить число подземных резервуаров объемом 5 м3 в групповой установке, предназначенной для газоснабжения 4-х жилых домов с числом жителей 500 человек и домовой кухней с суммарной тепловой нагрузкой установленных газовых приборов (q=580 МДж/ч). В кухнях квартир установлены 4-х конфорочные плиты н проточные водонагреватели. Объемный состав газа: C3H8 - 75%; С4Н10- 25%: QРН =98 МДж/м3.

Задача 4

Определить парциальные давления компонентов, входящих в состав воздуха, находящегося при нормальном давлении.

Задача 5

Определить парциальные давления компонентов, входящих в газовую смесь следующего объемного состава: СН4 - 90%, С2Н6 - 5%, С3Н8 - 5%. Смесь находится под давлением 10 атм =1 МПа.

Задача 6

Определить  теплоту сгорания газообразного топлива,  имеющего следующий состав (в % по объему): СH4 - 96% ,С2Н6 – 0,8% , С3Н8 – 0,3%, C4Н10 – 0,9% ,.СО2 – 0,4%, N2 - 1%.

Задача 4

Баллон со сжиженным газом, имеющим Р=0,1МПа и t=20 oС. нагрели до t=40 oС. Определить давление в баллоне после нагревания.

Задача 1

Определить парциальные давления компонентов, входящих в состав воздуха, находящегося при нормальном давлении.

Задача 2

Определить парциальные давления компонентов, входящих в газовую смесь следующего объемного состава: СН4 - 90%, С2Н6 - 5%, С3Н8 - 5%. Смесь находится под давлением 10 атм =1 МПа.

Задача 3

Определить  теплоту сгорания газообразного топлива,  имеющего следующий состав (в % по объему): СH4 - 96% ,С2Н6 – 0,8% , С3Н8 – 0,3%, C4Н10 – 0,8% ,.СО2 – 0,5%, N2 - 1%.

Задача 4

Баллон со сжиженным газом, имеющим Р=0,1МПа и t=20 oС. нагрели до t=50 oС. Определить давление в баллоне после нагревания.

Задача 5

Продукты сгорания газа охлаждаются от 926  oС до 327 oС . Определить во сколвко раз уменьшится их объем.

Задача 6

По газопроводу в течение часа подается 1000 м3 природного газа при абсолютном давлении 0,2 МПа и t=20 oС. Выразить этот объем газа при н.у.

Задача 7

Определить плотность СН4, прн t=20 оС и Р=760 мм.рт.ст. и при t=20 оС  и Р=1 МПа, если ρн.у.=0,7168 кг/нм3.

5.2 Промежуточный контроль

Вид: экзамен.

Система оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Контролируемые компетенции: ПК-1, ПК-2

    - Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Состав природных газов, используемых для газоснабжения городов и сельскохозяйственных объектов.

- Низшая и высшая теплота сгорания природного и сжиженного углеводородного газа.

- Влияние температуры транспортируемого газа на объем и давление в трубопроводе.

- Влияние коэффициента избытка воздуха на процесс горения природного газа.

- Состав продуктов сгорания природного газа при коэффициенте избытка воздуха.

- Температура горения природного газа в топочной камере.

- Пределы взрываемости природного и сжиженного газа. Случаи возникновения максимального давления при взрыве газа.

- Методы и приборы измерения: температуры, давления и плотности газа.

- Методы измерения расхода газа сужающими устройствами.

- Методы измерения расхода газа объемными счетчиками.

- Принципиальная схема магистрального газопровода и основные сооружения на нем.

- Кольцевые схемы газопроводов городов и сельской местности.

- Тупиковые схемы газопроводов городов и сельской местности.

- Трубы, арматура и оборудование на газопроводах.

- Устройство подземных газопроводов. Достоинства и недостатки подземных газопроводов.

- Устройство надземных газопроводов. Достоинства и недостатки надземных газопроводов.

- Расчет потребления газа населением города или поселка.

- Гидравлический расчет тупиковых распределительных газопроводов низкого давления.

- Гидравлический расчет кольцевых распределительных газопроводов низкого давления.

- Гидравлический расчет газовых сетей среднего давления.

- Гидравлический расчет газовых сетей высокого давления.

- Регулирование давления газа при изменении расхода (увеличении или снижении расхода газа).

- Классификация регуляторов давления газа, используемых в системах газоснабжения.

- Дроссельные органы и приводы дроссельных органов в регуляторах давления газа.

- Методика расчета регуляторов давления в режиме до критического истечения газа или в режиме критического истечения газа.

5.2.2 Экзаменационные билеты

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

| Состав природных газов, используемых для газоснабжения городов и сельскохозяйственных объектов. | Классификация и принципиальные схемы систем теплоснабжения. |
| --- | --- |
| Низшая и высшая теплота сгорания природного и сжиженного углеводородного газа. | Непрерывная и периодическая продувка котла. Основные задачи проведения. Продолжительность проведения. |

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Влияние температуры транспортируемого газа на объем и давление в трубопроводе. Влияние коэффициента избытка воздуха на процесс горения природного газа.

- Методы и средства использования газа для сушки зерна

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

Состав продуктов сгорания природного газа при коэффициенте избытка воздуха. Методы и средства использования газа в птицеводстве.

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

Температура горения природного газа в топочной камере. Методы и средства использования газа в животноводстве.

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

| Пределы взрываемости природного и сжиженного газа. Случаи возникновения максимального давления при взрыве газа. | Основные принципиальные схемы присоединения абонентских установок в открытых системах теплоснабжения. Основные особенности зависимой и независимой схем присоединения абонентских установок. |
| --- | --- |
| Методы и средства использования газа в тепличных комплексах и фермерских теплицах. | Основные уравнения теплового расчета конвективных поверхностей нагрева котла. Пароперегреватели, водяные экономайзеры, воздухоподогреватели. |

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

Методы и приборы измерения: температуры, давления и плотности газа. Методы и средства использования газа в земледелии

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

Методы измерения расхода газа сужающими устройствами. Горелки без предварительного смешения газа с воздухом.

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Методы измерения расхода газа объемными счетчиками.

- Горелки предварительного смешения газа с частью воздуха, необходимого для горения.

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

Принципиальная схема магистрального газопровода и основные сооружения на нем. Горелки полного предварительного смешения газа с воздухом

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Кольцевые схемы газопроводов городов и сельской местности.

- Газовые горелки и их основные характеристики

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Тупиковые схемы газопроводов городов и сельской местности.

- Теоретические основы сжигания газообразного топлива

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Трубы, арматура и оборудование на газопроводах.

- Назначение и принцип действия предохранительно запорного клапана и предохранительно сбросного клапана

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- Устройство подземных газопроводов. Достоинства и недостатки подземных газопроводов.

- Отопление, вентиляция и освещение газорегуляторного пункта

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

| Устройство надземных газопроводов. Достоинства и недостатки надземных газопроводов. | Режимные показатели котельных. Способы определения. Структура капитальных вложений в котельные. Ежегодные издержки производства котельных. Основные статьи затрат. |
| --- | --- |
| Основные требования по технике безопасности, предъявляемые к ГРП и ШРП. | Нормы качества воды и пара для котлов и тепловых сетей. Классификация энергетического топлива. Основные технические характеристики. |

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

| Расчет потребления газа населением города или поселка. | Выбор типа котельной, количества и мощности котлов. Резерв котельной - явный и скрытый. Выбор сетевых подогревателей и насосов котельной. Назначение и устройство деаэраторов питательной и сетевой воды. |
| --- | --- |
| 2. Схема и принцип действия газорегуляторных пунктов и шкафных газорегуляторных пунктов. | Основные способы подготовки добавочной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей. Основные рабочие циклы фильтров-осветителей воды. Основные способы умягчения воды. Реакции ионного обмена. |

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

Гидравлический расчет тупиковых распределительных газопроводов низкого давления. Методика расчета регуляторов давления в режиме до критического истечения газа или в режиме критического истечения газа

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

- Гидравлический расчет кольцевых распределительных газопроводов низкого давления.

- Дроссельные органы и приводы дроссельных органов в регуляторах давления газа

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой АИЭиТЭ __________ Ю. Я. Чукреев Протокол № от « » 20___г | Направление: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Дисциплина: Системы газоснабжения Все формы обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

- Гидравлический расчет газовых сетей среднего давления

- Классификация регуляторов давления газа, используемых в системах газоснабжения

Преподаватель                                     Забоев Н. В.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |
| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на экзамене по дисциплине «Системы газоснабжения»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.