МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Электротехника и электрооборудование транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования»

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

__

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов», утвержденного приказом Минобрнауки России «14» декабря 2015г., № 1470.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___________________201_ г., протокол № _.

Разработчик: ______________________________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент  «Технологические, транспортные машины и оборудование»

_______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» __________________________ Свойкин Владимир Федорович

Декан транспортно-технологического факультета

________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов», утвержденного приказом Минобрнауки РФ, утвержденного «14» декабря 2015г., № 1470.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» решаются следующие задачи: приобрести навыки для последующей производственной  инженерной  деятельности  по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту  электрооборудования  транспортных и технологических машин и оборудования

Дисциплина является составляющей образовательного процесса студентов в изучении автомобиля, диагностике различных систем, устройств и приборов  транспортных и технологических машин и оборудования, электрического и электронного оборудования.

В результате изучения курса «Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» студент должен иметь представление:

- о сущности и назначении процессов, происходящих  в системе электроснабжения машин;

- о характеристике и влиянии различных факторов на их протекание;

- о современных методах улучшения технико-экономических  показателей и характеристик различных устройств и приборов электрооборудования транспортных машин.

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных работ. Курс завершается экзаменом. Обязательным условием допуска студентов к экзамену является  выполнение лабораторных работ.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

-роль электрооборудования для обеспечения надёжной и эффективной эксплуатации автомобиля;

-назначение и принцип действия  отдельных  узлов, элементов и систем;

-конструктивные особенности современных электрических и электронных систем;

-прогрессивные методы и средства диагностирования технического состояния и восстановления работоспособности систем электрооборудования.

Уметь:

-использовать современное технологическое и диагностическое оборудование;

-проводить исследование основных характеристик генераторов, стартеров, аккумуляторных батарей, приборов систем зажигания и т.д.

Владеть:

- навыками по исследованию технического состояния систем электрооборудования и электроники, выявления неисправностей и их устранения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; | Знать: основы технологических процессов в работе ТТМ; технологические процессы ТТМ; сформированные систематические представления об основах организации научно- исследовательской деятельности. Уметь: разрабатывать основные технологические процессы в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, предлагать решения направленные на повышение эффективности эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; сформированные умения мотивации и руководства работой коллег; Сформированное умение предлагать и продвигать практические рекомендации; Владеть: научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов; успешное и систематическое применение навыков профессионального общения. | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, лабораторные работы |
| ПК-41 способностью использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики | Знать: новые и современные конструкционные материалы при использовании в практической деятельности; классификацию технологического оборудования; режимы и условия работы технологического оборудования; взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей качества; Уметь: использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; анализировать информацию о надежности технологического оборудования; определять потребность в технологическом оборудовании и оценки эффективности его применения. Организовывать и проводить ТО и ТР технологического оборудования; выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки; Владеть: информацией об организации и технологии ТО и ТР; способностью использования современных конструкционных материалов в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; способностью использования в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики. | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, лабораторные работы |

3.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ПК-41 способностью использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; способностью использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики |
| --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | новые и современные конструкционные материалы при использовании в практической деятельности; цель, задачи и содержание этапов выполнения работ по монтажу и демонтажу технологического, энергетического, теплотехнического, подъемно-транспортного и иного оборудования на предприятиях автомобильного транспорта; |
| Уметь: | пользоваться инструментами для измерения и контроля технологических параметров монтажа оборудования, методами и средствами контроля качества монтажных работ; |
| Владеть: | знаниями методов монтажа транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, используемого в отрасли. |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей качества; представление о монтажном оборудовании и инструменте, средствах измерения и контроля технологических параметров монтажа оборудования, методах и средствах контроля качества монтажных работ; |
| Уметь: | самостоятельно находить информацию о правилах и методах, монтажных работ на предприятиях автомобильного транспорта; выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки; |
| Владеть: | соответствующей подготовкой для выполнения продвинут ого уровня ПК |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | полное представление о современных конструкционных материалов и монтажном оборудовании и инструменте, средствах измерения и контроля технологических параметров монтажа оборудования, методах и средствах контроля качества монтажных работ; |
| Уметь: | самостоятельно и в составе коллектива исполнителей находить информацию о правилах, методах, способах и организации монтажных работ на предприятиях автомобильного транспорта; использовать современные конструкционные материалы в практической деятельности по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; |
| Владеть: | соответствующей подготовкой для выполнения требований повышенного уровня ПК. |

| ОПК-2 владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов |
| --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | достаточно полное представление об основах организации научно-исследовательской деятельности; |
| Уметь: | предлагать и продвигать практические рекомендации в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы использование умений; |
| Владеть: | необходимой подготовкой для выполнения порогового уровня ПК. |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | в сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об основах организации научно-исследовательской деятельности; |
| Уметь: | использовать умения определения актуальных направлений исследовательской деятельности успешно, но содержащие отдельные пробелы; |
| Владеть: | соответствующей подготовкой для выполнения продвинут ого уровня ПК |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | сформированные систематические представления об основах организации научно-исследовательской деятельности технологических процессов в области эксплуатации ТТМиО; |
| Уметь: | сформировано предлагать и продвигать практические рекомендации; |
| Владеть: | соответствующей подготовкой для выполнения требований повышенного уровня ПК. |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства, используемые в преподаваемой дисциплине.

Таблица 2. Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
| 2 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ по вариантам |
| 3 | Реферат | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | Темы рефератов |
| 5 | Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| 6 | Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
| 8 | Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| 10 | Лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание лабораторных работ |
| 11 | Лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Сборник описаний лабораторных работ |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Содержание оценок в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |
| Уровень сформированности компетенций | Пороговый | Базовый | Повышенный |

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексная система энергообеспечения | ПК-41, ОПК-2 | Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, лабораторные работы |
| 2. Комплексная система управления ДВС | ПК-41 | Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов |  |
| 3. Системы освещения световой и звуковой сигнализации | ПК-41 | Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов |  |
| 4. Информационно-диагностическая система | ПК-41 | Лекции, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект |
| 5. Системы управления агрегатами автомобиля | ПК-41 | Лекции, самостоятельная работа студентов |  |
| 6. Комфортные и сервисные системы | ПК-41 | Лекции, самостоятельная работа студентов |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей), он проводиться в виде компьютерного или бланочного тестирования, письменных  контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.

Текущий контроль осуществляется по пройденному материалу:

5.1.2. Задания для оценки компетенции «ПК-41», «ОПК-2»

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант №1

1. Источниками электрической энергии на автомобиле являются…

1) аккумуляторная батарея и стартер

2) генератор и аккумуляторная батарея

3) генератор и регулятор напряжения

4) выпрямитель и аккумуляторная батарея

2. Основной магнитный поток в автомобильных генераторах создается… (выберите возможные варианты ответов)

1) постоянными магнитами

2) обмоткой возбуждения

3) катушкой зажигания

4) обмоткой якоря

3. Электродвижущая сила (ЭДС) обмотки статора синхронного автомобильного генератора не зависит от …

1) n- частоты вращения ротора

2) Ф- магнитного потока

3) р- числа пар полюсов

4) СЗ - зарядной емкости аккумуляторной батареи

4. Контактные кольца и щетки на автомобильном синхронном генераторе предназначены для…

1) Для токосъёма с обмотки якоря

2) Для подачи тока на обмотку возбуждения

3) Для соединения обмотки статора и ротора

4) Для подачи напряжения на обмотку якоря

5. Какое утверждение о работе генератора вы считаете неверным…

1) Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции

2) ток в обмотке возбуждения изменяется по величине и направлению

3) Магнитный поток, пересекающий обмотку статора, изменяется по величине и направлению

4) В фазной обмотке генератора индуцируется переменная ЭДС, действующее значение которой: Е=4,44fwkOФ

6. В автомобильных генераторах наибольшее применение нашли схемы выпрямления…

1) Однофазные однополупериодные

2) Однофазные мостовые двухполупериодные

3) Однофазные мостовые двухполупериодные

4) трехфазные мостовые двухполупериодные

7. Регулирование напряжения автомобильного генератора осуществляются изменением …

1) частоты вращения генератора

2) Тока нагрузки генератора

3) Тока в обмотке возбуждения

4) Числа витков фазных обмоток статора

8. Для увеличения тока возбуждения и срока службы электромагнитного регулятора напряжения были разработаны регуляторы смешанного типа, у которых ток возбуждения проходит через …

1) Силовые контакты электромагнитного регулятора

2) транзистор

3) Обмотку электромагнитного регулятора

4) диод

9.В бесконтактном электронном регуляторе напряжения роль датчика напряжения (чувствительного элемента) выполняет…

1) Резистор RД

2) Резистор R1

3) ТранзисторVT2

4) Стабилитрон VD3

Вариант №2

1. Условная запись электрохимической системы \аккумулятора: (-) Восстановитель | Электролит | Окислитель (+) для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов имеет следующий вид:

1) (-)РbO2 | H2SO4 | Pb (+)

2) (-)Рb | H2SO4 | PbO2(+)

3) (-)Рb | H2SO4 | Zn(+)

4) (-)Рb | H2CO3 | PbO2(+)

2. В результате разряда свинцово-кислотных аккумуляторов образуется…

1) Вода и сульфат свинца РbSO4

2) Вода и двуокись свинца РbO2

3) Водород и сульфат свинца РbSO4

4) Водород и кислород

3. В стартерных аккумуляторах электроды, в которые вмазывают пасту с активными веществами, конструктивно выполняют в виде решеток из…

1) цинка

2) Кадмия

3) сурьмы

4) Свинцовых сплавов

4. При заряде аккумулятора в результате побочных реакций возможно образование …

1) Воды и сульфата свинца РbSO4

2) Воды и двуокиси свинца РbO2

3) Водорода и сульфата свинца РbSO4

) Водорода и кислорода

5. Достаточно точным средством определения степени заряженности аккумуляторной батареи может служить…

1) Напряжение аккумулятора при отключенной нагрузки

2) ЭДС аккумулятора

3) Плотность электролита

4) Все перечисленные параметры

6. Напряжение аккумулятора при подключенной нагрузке ниже значения ЭДС. Это обусловлено…

1) Падением напряжения на внутреннем омическом сопротивлении

2) Электродной поляризацией

3) Причинами, названными в ответах 1 и 2 вместе

4) снижением плотности электролита

7. Разрядной емкостью аккумуляторной батареи называется…

1) максимальное количество энергии, которое выделяется во внешней цепи при разряде за время tK

2) максимальное количество электричества, которое отдается во внешнюю цепь при полном разряде за время tK …

3) физическая величина, определяемая отношением электрического заряда к напряжению

4) внутренний объем аккумуляторной батареи

8. Емкость аккумуляторной батареи зависит от…

1) количества активной массы электродов

2) количества электролита

3) силы разрядного тока

4) от всех названных факторов

9. Для способа заряда аккумуляторной батареи при постоянном токе оптимальная сила тока заряда IЗ равна …

1) 0,1С, А

2) 0,05С, А

3) 0,3С, А

4) 0,1С для обслуживаемых батарей, 0,05С для малообслуживаемых и необслуживаемых батарей

Правильные ответы к тестам:

Вариант 1

1) 2

2) 3

3) 1,2

4) 4

5) 2

6) 2

7) 4

8) 3

9) 2

Вариант 2

1) 4

2) 2

3) 1

4) 4

5) 4

6) 4

7) 3

8) 2

9) 4

5.1.2. Контрольная работа для оценки компетенции «ПК-41», «ОПК-2»

Контрольная работа № 1:

- Характеристики аккумуляторной батареи. Разрядная и зарядная характеристики.

- Бесщеточные генераторы.

- Пусковые качества автомобильных двигателей

- Контактная  система зажигания.

Задача № 1. Определить внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи по номинальной емкости и измеренному напряжению без нагрузки и с нагрузкой. Конкретные данные по условию задачи выдаются индивидуально.

Контрольная работа № 2:

- Исполнительные  устройства систем спрыска.

- Назначение и классификация световых приборов.  Международная система обозначений  световых приборов.

- Электродвигатели. Моторедукторы. Мотонасосы.

- Проверка и регулировка контактно-транзисторного реле-регулятора.

Задача № 2. Определить падение напряжения в электрической цепи и допустимый электрический ток для заданной длины и сечения провода. Конкретные данные по условию задачи выдаются индивидуально.

5.1.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования. Вопросы для оценки компетенции «ПК-41», «ОПК-2»

- Как определить фактическую емкость батареи?

- Почему при измерении плотности электролита необходимо учитывать его температуру?

- Как определяется степень разряда аккумулятора по плотности?

- Каковы причины и признаки ускоренного саморазряда?

- Как определяется и устраняется сульфатация?

- Как можно определить замыкание разноименных электродов?

- Какой способ проверки аккумулятора и почему дает более полное представление о его техническом состоянии: измерение напряжения под нагрузкой или измерение плотности электролита?

- Как определить, какое сопротивление в нагрузочной вилке (пробнике) необходимо подключить при определении напряжения под нагрузкой, не пользуясь обозначениями на ножках?

- От каких факторов зависит время заряда батарей?

- Каковы преимущества и недостатки аккумуляторных батарей со скрытыми межаккумуляторными соединениями?

- Как устранить ускоренный саморазряд из-за загрязненного электролита?

- ак производится корректировка плотности электролита после заряда батареи от зарядного устройства?

- Порядок приведения сухозаряженных батарей в рабочее состояние.

- Как производится расчет количества аккумуляторных батарей для заряда от зарядного устройства?

- Правила хранения аккумуляторных батарей.

- Каково назначение трех дополнительных диодов в генераторах типа 37.3701?

- Как можно проверить исправность обмоток ротора и статора, не разбирая генератор?

- Как снимаются характеристики генераторов и для чего они используются?

- Какие неисправности генераторов можно выявить при проверке их на холостом ходу и под нагрузкой?

- Можно ли генератор переменного тока возбудить без аккумуляторной батареи и почему?

- Почему нельзя перегрузить генератор переменного тока?

- как проверить генератор на холостом ходу и под нагрузкой?

- Как практически определить максимальную мощность генератора?

- Как проверить диоды выпрямительных блоков типа ВБГ и БПВ на пробой и обрыв?

- Что изменится в работе генератора при изменении направления вращения ротора?

- Как проверить щеточный узел?

- Как влияет износ щеток на работу генератора?

- Какими способами на автомобиле можно проверить исправность генератора?

- Какие неисправности могут быть у обмоток ротора и статора, как они проявляются?

- Назовите все способы обнаружения неисправностей ротора и статора?

- Как проверить и отрегулировать привод стартера?

- По каким параметрам судят о исправности стартера при проверке в режиме холостого хода?	.

- Какие неисправности выявляются в результате проверки стартера в режиме холостого хода?

- По каким пара метрам судят о исправности стартера при проверке в режиме полного торможения?

- При наличии каких неисправностей потребляемая сила тока и крутящий момент будут меньше допустимых величин?

- Как проверить муфту свободного хода?

- Как проверить обмотку якоря?

- Как проверить тяговое реле стартера?

- Как проверяется и регулируется реле включения?

- Как сказывается на работе стартера:

- а) ослабление пружин щеткодержателей;

- б) сильное окисление контактов тягового реле;

- в) подгорание контактов реле включения;

- г) нарушение регулировки реле включения?

- Какие неисправности системы пуска могут вызывать затрудненный пуск двигателя?

- Как проверить исправность муфты свободного хода на автомобиле?

- Какие неисправности стартера могут вызвать глубокий разряд аккумуляторной батареи?

- В какой последовательности и как производится проверка системы пуска, если при включении стартера коленчатый вал двигателя не вращается?

- Какие неисправности в системе пуска могут сделать невозможным выключение стартера после пуска двигателя?

- Почему колбы ламп покрываются темным налетом?

- В каких случаях лампа или оптический элемент требуют замены?

- Можно ли заменять оптические элементы европейской системы на элементы американской системы светораспределения?

- Можно ли в обычный оптический элемент устанавливать галогенную лампу?

- Почему нельзя протирать отражатель оптического элемента?

- Почему прямоугольная фара лучше освещает дорогу, чем круглая?

- Отчего зависит частота мигания ламп указателей поворота при использовании в схеме прерывателя типа:

РС57;

РС950?

- Почему изменяется частота мигания сигнальных ламп при перегорании одной из них?

- Как проверить работоспособность прерывателя типа РС950?

- Как отрегулировать реле в прерывателе типа РС950?

- При включении указателя поворотов сигнальные лампы не горят.

Укажите неисправность:

а) в РС57;

б) в РС950.

- При включении указателя поворотов сигнальные лампы постоянно горят. Укажите неисправность:

а) в РС57;

б) в РС950.

- Как проверить величину падения напряжения на контактах переключателя указателей поворотов?

- Как проверить центральный переключатель света фар?

- Как проверить реле переключателя света фар?

Вопросы для оценки компетенции «ПК-41», «ОПК-2»

…………………………………………………………………………………………………..

- Классификация электрооборудования автомобиля.

- Номинальные параметры

- Основные технические требования к электрооборудованию

- Условные обозначения изделий электрооборудования

- Физико-химические процессы в аккумуляторных батареях при зарядке (разрядке)

- Способы определения емкости аккумуляторной батареи

- Маркировка аккумуляторных батарей

- Способы зарядки аккумуляторных батарей

- Типы стартерных аккумуляторных батарей

- Конструктивные особенности необслуживаемых аккумуляторных батарей

- Саморазряд аккумуляторных батарей

- Эксплуатация аккумуляторных батарей при высоких (низких) температурах

- Принцип действия генераторных установок постоянного и переменного тока

- Электрические схемы генераторных установок

- Характеристики генераторных установок

- Конструкции генераторов переменного тока

- Требования к генераторным установкам

- Преимущества и недостатки генераторов переменного тока

- Принципы действия регуляторов напряжения

- Эволюция систем электростартерного пуска двигателя внутреннего сгорания (ДВС)

- Принцип работы электромеханического стартера

- Современные конструкции стартеров

- Конструкции тяговых электромагнитных реле

- Характеристики электростартеров

- Электрические схемы электростартерного пуска

- Технические требования к электростартерам

- Предпусковые подогреватели

- Свечи накаливания, подогрева и электрофакельные подогреватели воздуха

- Электрические подогреватели

- Устройства для подачи пусковой жидкости

- Эволюция систем электроискрового зажигания

- Рабочий процесс батарейной системы зажигания

- Автоматическое регулирование угла опережения зажигания

- Элементы систем зажигания и их характеристики

- Технические требования к системам зажигания

- Диагностика систем зажигания

- Применяемость элементов систем зажигания

- Свечи зажигания и высоковольтные провода

- Основные принципы электронного управления ДВС

- Системы автоматического управления ЭПХХ

- Системы подачи топлива с электронным управлением

- Комплексные системы управления ДВС

- Классификация ЭСУ агрегатами автомобиля

- Датчики ЭСУ агрегатами автомобиля

- Исполнительные механизмы ЭСУ агрегатами автомобиля

- ЭСУ автомобильными дизелями

- Электронное управление подвеской

- Электронные антиблокировочные системы

- Электронное управление положения фар

- Классификация систем освещения

- Международная система обозначений световых приборов

- Источники света осветительных приборов

- Конструкции фар головного освещения сигнальных фонарей

- Противотуманные фары и фонари

- Светораспределение головных фар ближнего света по американскому и европейскому стандартам

- Размещение световых приборов на автомобиле

- Минимальный комплект светового оборудования на автомобиле

- Принцип действия световозвращателей

- Конструкции звуковых сигналов

- Классификация контрольно-измерительных приборов

- Датчики измерительных приборов

- Указатели автомобильных информационно-диагностических систем

- Минимальный комплект измерительных приборов на приборной панели автомобиля

- Тахографы

- Бортовые компьютеры

- Развитие информационно-диагностических систем

- Системы круиз-контроля

- Техническое обслуживание информационно-измерительной системы

- Назначение электропривода вспомогательного оборудования автомобиля

- Технические требования к электроприводу вспомогательного оборудования автомобиля

- Типовые схемы управления электроприводом

- Стеклоочистители, омыватели и фароочистители

- Развитие систем вспомогательного оборудования автомобилей

- Принципы построения схем электрооборудования

- Электрические схемы электрооборудования (принципиальная, схемы соединений, общая)

- Классификация и назначение автомобильных проводов

- Цветовая маркировка автомобильных проводов

- Эксплуатация защитной аппаратуры

- Цифровая маркировка электрических цепей

- Назначение и типы защитной аппаратуры

- Мультиплексные системы электропроводки

- Классификация и назначение коммутационной аппаратуры автомобилей

- Потери напряжения в электрических сетях автомобиля

5.2. промежуточный контроль

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится в форме экзамена подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.

5.2.1. Задания для оценки компетенции «ПК-41», «ОПК-2»

ЗАДАНИЕ 1: Определить уровень электролита, плотность, степень заряженности АКБ. Провести осмотр АКБ.

- Как определить плотность и уровень электролита при заряде (разряде) АКБ

- Как определить степень заряженности АКБ

- Какие методы заряда АКБ используются на автомобиле и СТО

- Как определить емкость АКБ

- Как определить вольт-амперные характеристики АКБ

- Как ухаживать за АКБ на автомобиле

- Каковы особенности эксплуатации АКБ при высоких и низких температурах

- Какие существуют неисправности АКБ, причины их возникновения и способы их устранения

- Как измерить внутреннее сопротивление АКБ

ЗАДАНИЕ 2: Провести осмотр генератора. Проверить натяжение приводного ремня и крепление генератора. Измерить выходное напряжение генератора на холостых и повышенных оборотах ДВС. Снять вольт-амперные характеристики генератора на стенде.

- Как определить вольт-амперные характеристики генераторной установки

- Как определить правильность установки генератора на автомобиле

- Какие существуют неисправности генераторных установок и методы их обнаружения

- Как заменить генераторную установку на более мощную

- Как правильно обслуживать генераторную установку

- Что произойдет с напряжением на выходе генератора при превышении критической нагрузки

- Как изменится выходное напряжение на выходе генераторной установки при КЗ регулятора напряжения

ЗАДАНИЕ 3: Собрать схему проверки регулятора напряжения и проверить правильность функционирования.

- Каковы принципы действия регулятора напряжения

- Каковы технические требования к регуляторам напряжения

- Как проверить исправность регулятора напряжения

Как проверить правильность подсоединения регулятора напряжения

ЗАДАНИ 4: Проверить зазор контактов прерывателя. Измерить сопротивления катушки зажигания. Осмотреть крышку распределителя и высоковольтные провода. Проверить зазор на свечах зажигания. Выставить угол опережения зажигания с помощью стробоскопа.

- Как проверить исправность катушки зажигания

- Как выставляется угол опережения зажигания на автомобиле

- Как обслуживать прерыватель-распределитель контактной системы зажигания

Как проверить исправность свечей зажигания и высоковольтных проводов

ЗАДАНИЕ 5: Проверить правильность функционирования электронного коммутатора. Осмотреть контакты прерывателя.

- Как проверить исправность коммутатора системы зажигания

- Каковы основные неисправности контактно-транзисторной системы зажигания

- Как регулировать зазор контактов прерывателя-распределителя

- Как отрегулировать работу центробежного регулятора

ЗАДАНИЕ 6: Проверить исправность датчиков прерывателя. Проверить свечи зажигания на герметичность и сопротивление утечки.

- Как проверить исправность датчиков Холла

- Как проверить правильность функционирования электронной системы зажигания

- Как проверить коммутатор системы зажигания с регулированием времени накопления энергии

- Как проверить свечи зажигания на герметичность

ЗАДАНИЕ 7: Осмотреть состояние приборной панели, приборов освещения и световой сигнализации. Отрегулировать положение головных фар. Проверить правильность включения сигналов поворота и стоп-сигналов.

- Как проверить правильность показаний логометров

- Как проверить исправность датчиков температуры и давления

- Как проверить правильность функционирование датчика уровня топлива

- Как проверить правильность функционирования световой сигнализации

- Как отрегулировать положение фар на автомобиле

- Как определить исправность приборов световой сигнализации (порядок нахождения неисправности)

- Как определить исправность спидометра и тахометра

ЗАДАНИЕ 8: Осмотреть состояние бортовой электропроводки. Измерить сопротивление изоляции проводов. Проверить состояние предохранителей, выключателей, кнопок и реле. Измерить падение напряжения на силовых цепях электропроводки.

- Как проверить исправность предохранителей и коммутационной аппаратуры

- Оценка технического состояния бортовой электропроводки

- Как измерить потери напряжения на проводах бортовой электропроводки

- Как определить допустимое падение напряжения на соединениях электропроводки

- Как определить допустимый ток в цепи электропроводки

- Как определить сечение провода в автомобильной проводке

- Как проверить сопротивление изоляции автомобильных проводов

5.2.2. Вопросы к экзамену по дисциплине «Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»

- Условия эксплуатации электрооборудования.

- Номинальные параметры

- Назначения и условия эксплуатации аккумуляторной батареи (АКБ)

- Требования к стартерным АКБ.

- Принцип работы АКБ.

- Устройство и конструктивные схемы АКБ.

- Характеристики АКБ.

- Эксплуатация и неисправности АКБ.

- Принцип действия вентильного генератора.

- Принцип действия регулятора напряжения.

- Электрические схемы генераторных установок.

- Конструкция генераторов.

- Бесщёточные генераторы

- Схемное и конструктивное исполнение регуляторов напряжения.

- Техническое обслуживание и характерные неисправности генераторов.

- Замена типа генератора на транспортно-технологических машинах

- Системы электростартерного пуска.

- Устройство электростартеров.

- Схемы управления электростартером.

- Правила эксплуатации электростартеров и техническое обслуживание.

- Свечи накаливания и подогрева воздуха.

- Электрофакельные подогреватели воздуха.

- Электрические и предпусковые подогреватели.

- Назначение и принцип действия системы зажигания.

- Контактная система зажигания.

- Электронные системы зажигания .

- Применяемость элементов системы зажигания. Техническое обслуживание.

- Основные принципы электронного управления двигателем.

- Системы автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода.

- Системы подачи топлива с электронным управлением.

- Комплексные системы управления двигателем.

- Датчики электронных систем управления двигателем.

- Исполнительные устройства электронных систем впрыска.

- Электронные системы управления дизельных двигателей.

- Назначение и классификация световых приборов.

- Лампы, фары головного освещения, блок-фары, противотуманные фары и фонари.

- Приборы световой сигнализации, внутреннего освещения и сигнализаторы, звуковые сигналы.

- Техническое обслуживание системы освещения и световой сигнализации.

- Датчики электрических приборов.

- Указатели автомобильных информационно-указательных систем.

- Спидометры. Тахометры.Тахографы.

- Электронные информационные системы.

- Схемы управления электроприводом.

- Провода транспортных машин. Защитная аппаратура.

- Потери напряжения в электрической проводке автомобиля.

- Коммутационная  аппаратура.

- Мультиплексная система проводки.

- Техническое обслуживание бортовой сети.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

- Волков, В. С. Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / В. С. Волков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2013. - 384 с.

- Набоких, В. А. Испытания электрооборудования автомобилей и тракторов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 550100 "Автомобиле-и тракторостроение" / В. А. Набоких. - Москва : Академия, 2003. - 256 с.

- Набоких, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 180800 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» направления подготовки дипломированных специалистов 654500 «Электромеханика, электротехника и электротехнологии» / В. А. Набоких. - Москва : Академия, 2004. - 240 с.

- Чижков, Ю. П. Электрооборудование автомобилей [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Электрооборудование автомобилей и тракторов" / Ю. П. Чижков, С. В. Акимов. - Москва : За рулем, 2005. - 336 с.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 6. Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Тесты по темам | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольная работа | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Лабораторные работы | 5 | 7 | 7 | 19 |
| Компонент своевременности | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Опрос, опорный конспект, реферат | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 8.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Сдача отчета по выполнению лабораторных работ

Студент должен выполнить все лабораторные работ. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

- название лабораторной работы;

-цель работы;

-приборы и принадлежности;

-технологию выполнения работы;

-оформление отчета

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

Успеваемость студентов определяется следующими критериями на экзамене: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно».

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

На экзамене предлагаются два теоретических вопроса. Вопросы предлагаются из двух различных контролируемых дидактических единиц изученного курса.  Количество баллов определяется количеством правильных ответов на вопросы.

Таблица 7.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить оценку за ответ, если:

- при подготовке к ответу студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

- Волков, В. С. Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / В. С. Волков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2013. - 384 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Набоких, В. А. Испытания электрооборудования автомобилей и тракторов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 550100 "Автомобиле-и тракторостроение" / В. А. Набоких. - Москва : Академия, 2003. - 256 с.

- Набоких, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 180800 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» направления подготовки дипломированных специалистов 654500 «Электромеханика, электротехника и электротехнологии» / В. А. Набоких. - Москва : Академия, 2004. - 240 с.

- Чижков, Ю. П. Электрооборудование автомобилей [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Электрооборудование автомобилей и тракторов" / Ю. П. Чижков, С. В. Акимов. - Москва : За рулем, 2005. - 336 с.

Периодические издания

- Автомобильный транспорт [Текст] : иллюстрированный научно-технический журнал / учредители Министерство транспорта Российской Федерации, Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков, АНО "Редакция журнала "Автомобильный транспорт". – Москва : [б. и.]. – Издается с 1923 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Набоких, В. А. Аппараты систем зажигания [Текст] : справочник : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Электрооборудование автомобилей и тракторов" направления подготовки "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / В. А. Набоких. - Москва : Академия, 2009. - 320 с.

приложение 1

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 1

- Мультиплексная система проводки

- Электрические и предпусковые подогреватели.

- Задача

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 2

- Условия эксплуатации электрооборудования.

- Электрофакельные подогреватели воздуха

- Задача

## Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 3

- Номинальные параметры

- Контактная система зажигания

- Задача

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 4

- Назначения и условия эксплуатации аккумуляторной батареи (АКБ)

- Контактно-транзисторная система зажигания

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 5

- Требования к стартерным АКБ.

- Электронные системы зажигания

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 6

- Принцип работы АКБ.

- Применяемость элементов системы зажигания. Техническое обслуживание.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 7

- Устройство и конструктивные схемы АКБ.

- Основные принципы электронного управления двигателем

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 8

- Характеристики АКБ.

- Системы автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 9

- Эксплуатация и неисправности АКБ.

- Комплексные системы управления двигателем.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 10

- Принцип действия вентильного генератора.

- Датчики электронных систем управления двигателем.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 11

- Принцип действия регулятора напряжения.

- Исполнительные устройства электронных систем впрыска.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 12

- Электрические схемы генераторных установок.

- Электронные системы управления дизельных двигателей.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 13

- Характеристики генераторов.

- Назначение и классификация световых приборов.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 14

- Конструкция генераторов.

- Лампы, фары головного освещения, блок-фары, противотуманные фары и фонари.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 15

- Бесщеточные генераторы

- Приборы световой сигнализации, внутреннего освещения и сигнализаторы, звуковые сигналы.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 16

- Схемное и конструктивное исполнение регуляторов напряжения.

- Техническое обслуживание системы освещения и световой сигнализации.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 17

- Техническое обслуживание и характерные неисправности генераторов.

- Датчики электрических приборов.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 18

- Замена типа генератора на транспортно-технологических машинах

- Указатели автомобильных информационно-измерительных систем.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 19

- Системы  электростартерного пуска.

- Спидометры. Тахометры.Тахографы.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 20

- Устройство электростартеров.

- Электронные информационные системы.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 21

- Система подачи топлива с электронным управлением.

- Электродвигатели. Моторедукторы. Мотонасосы.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 22

- Микропроцессорные системы зажигания.

- Схемы управления электроприводом.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 23

- Схемы управления электростартером.

- Техническое обслуживание электропривода

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 24

- Правила эксплуатации электростартеров и техническое обслуживание.

- Провода транспортных машин. Защитная аппаратура.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 25

- Свечи накаливания и подогрева воздуха.

- Потери напряжения в электрической проводке автомобиля.

- Задача

Преподаватель         .

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» ______201_г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Электротехника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 26

- Техническое обслуживание бортовой сети.

- Коммутационная аппаратура.

- Задача

Преподаватель         .