МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Техническая эксплуатация автомобилей»

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов», утвержденного приказом Минобрнауки России «14» декабря 2015г., № 1470.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___________________201_ г., протокол № _.

Разработчик: ______________________________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент  «Технологические, транспортные машины и оборудование»

_______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» __________________________ Свойкин Владимир Федорович

Декан транспортно-технологического факультета

________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Техническая эксплуатация автомобилей», и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов», утвержденного приказом Минобрнауки РФ, утвержденного «14» декабря 2015г., № 1470.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Автомобильные двигатели» решаются следующие задачи: профессиональная подготовка по технической эксплуатации автомобилей.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед автомобильным транспортом, является повышение эксплуатационной надежности автомобилей. Решение этой проблемы обеспечивается совершенствованием методов технической эксплуатации автомобилей. Целью преподавания дисциплины является изучение студентами путей и методов наиболее эффективного управления техническим состоянием автомобильного транспорта для обеспечения регулярности и безопасности перевозок.

Дисциплина является составляющей образовательного процесса студентов в изучении автомобиля, его технической эксплуатации и  требований, предъявляемых к методам и организации управления эксплуатацией автомобиля.

### В результате изучения курса «Техническая эксплуатация автомобилей» студент должен иметь представление:

- Об основных причинах изменения технического состояния.

- О закономерностях, характеризующих техническое состояние.

- О методах определения нормативов ТЭА.

- О технологии проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей.

- О материально-техническом обеспечении и экономии ресурсов.

- О перспективах развития ТЭА.

знать и уметь использовать:

- Уметь применять закономерности изменения параметров технического состояния и основные показатели надежности автомобилей. Определять влияние условий эксплуатации на состояние автомобилей.

- Знать основы определения рациональных периодичностей технического обслуживания, трудоемкостей технического обслуживания и ремонта. Определять ресурсы и нормы расхода запасных частей.

- Знать способы информационного обеспечения процесса ТО и ремонта. Уметь заполнять лицевые карточки на автомобили, заполнять заявки на ремонт и ТО автомобилей, запасные части.

- Уметь использовать «Положение о ТО и ремонте подвижного состава». Понимать назначение ремонтных работ и работ ТО. Уметь определять нормативные значение периодичностей и трудоемкостей и корректировать их. Знать перечень основных операций ТО.

- Знать технологию проведения работ по ТО и ремонту автомобиля, его систем, узлов и агрегатов.

Знать, уметь использовать и обслуживать технологическое оборудование, применяемое для выполнения работ по ТО и ремонту.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- |
| ПК-39 способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования | Знать: Контрольно-измерительные средства и специальное оборудование; технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования; Уметь: Различать субъективный и объективный поиск отказов и неисправностей. Определять техническое состояние безразборными методами; организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; Владеть: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования. | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |

3.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ПК-38 способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования |
| --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | термины и определения теории надежности и диагностики; цель и задачи технической диагностики транспортных средств; общее представление о средствах и методах технической диагностики; |
| Уметь: | выбирать рациональный алгоритм диагностирования из стандартных и осуществить подбор необходимого оборудования; |
| Владеть: | устойчивыми и уверенными навыками оценки технического состояния по стандартным алгоритмам диагностирования. |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | критерии рациональной оценки технического состояния автомобиля; альтернативные методы диагностирования и ремонта; |
| Уметь: | выбирать рациональный алгоритм устранения неисправностей. Самостоятельно разрабатывать нестандартные алгоритмы поиска неисправностей; |
| Владеть: | устойчивыми и уверенными навыками выбора алгоритма поиска решения из стандартных вариантов. |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | в полном объеме основные технические характеристики диагностического оборудования ведущих производителей и критерии рационального выбора оборудования; |
| Уметь: | осуществлять оптимальный подбор диагностического оборудования по заданным критериям. Самостоятельно составлять алгоритмы устранения неисправностей; |
| Владеть: | устойчивыми и уверенными навыками самостоятельной разработки алгоритма диагностирования. Обладает устойчивыми и уверенными навыками самостоятельной разработки алгоритма поиска решения. |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства, используемые в преподаваемой дисциплине.

Таблица 2. Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
| 2 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ по вариантам |
| 3 | Реферат | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | Темы рефератов |
| 4 | Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| 5 | Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
| 6 | Собеседование (опрос) | Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п | Перечень вопросов к семинару |
| 7 | Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| 8 | Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Содержание оценок в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |
| Уровень сформированности компетенций | Пороговый | Базовый | Повышенный |

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение | ПК-38 | Лекции, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, доклады, посещение занятий, опрос, опорный конспект |
| 2. Теоретические основы и нормативы технической эксплуатации автомобилей | ПК-38 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, доклады, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| 3. Технология ТО и Р автомобилей | ПК-38 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |
| 4. Организация и управление ТО и Р автомобилей | ПК-38 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |
| 5. ТЭА в особых производственных и природно-климатических условиях | ПК-38 | Лекции, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, доклады, посещение занятий, опрос, опорный конспект, |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей), он проводиться в виде компьютерного или бланочного тестирования, письменных  контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.

Текущий контроль осуществляется по пройденному материалу:

5.1.1. Задачи для оценки компетенции «ПК-38»:

Задача 1. Свободный ход педали сцепления увеличился с начала эксплуатации до пробега 12 000 км на 6 мм. Определите интенсивность изменения параметра.

Задача 2. В ходе эксперимента получены следующие значения наработки на отказ элемента автомобиля (тыс. км): 12,3; 15,7; 33,1; 24,5; 12,1; 65,3; 34,6; 23,6. Определите характеристики случайных величин.

Задача 3. Наработка элемента до первого отказа составляет 32 000 км. Следующий отказ этого элемента произошел на 43 000 км. Определите коэффициент полноты восстановления ресурса.

Задача 4. Отказ элементов сцепления 10 автомобилей происходил на пробеге (тыс. км): 13,5; 32,4; 14,2; 14,6; 21,1; 12,6; 14,5; 21,4; 22,5; 13,2. Периодичность обслуживания сцепления составляет 16 тыс. км; вероятность безотказной работы – 0,82. Определите оптимальную периодичность ТО, используя метод по допустимому уровню безотказности.

Задача 5. Выбрать и скорректировать периодичность ТО автомобиля ЗиЛ-4314, работающего в холодном климатическом районе; I-я категория условий эксплуатации.

Задача 6. На контрольно-пропускном пункте водитель обратился к контрольному механику в связи с неисправностью левой фары головного света. Выполняя роль контрольного механика, заполните ремонтный листок и требование на запасные части.

Задача 7. По итогам экспериментальных исследований установлено, что для ремонта ежедневно требуется не более трех комплектов накладок сцепления. Причем, вероятность того, что накладки не потребуются  - 0,2; потребуется 1 комплект – 0,2; 2 комплекта – 0,4; 3 комплекта – 0,2. Определить оптимальный запас накладок сцепления на складе.

Задача 8. Определить количество основного технологического оборудования, если известно, что годовой объем работ, выполняемый на данном оборудовании составляет 8345 чел∙ч; годовой фонд времени – 1210 ч; количество рабочих – 1 чел.

Задача 9. В процессе ремонта двигателя ВАЗ-2107 были произведены замеры диаметров цилиндров. Диаметры трех цилиндров находились в пределах 76,01-76,04; диаметр четвертого цилиндра составил – 76,09. Обоснуйте необходимость растачивания или хонингования цилиндров двигателя.

Задача 10. По результатам замеров остаточной высоты протектора шин легкового, грузового автомобиля и автобуса полученное значение для всех составило 1,5 мм. Определите возможность допуска к эксплуатации для каждой шины.

Задача 11. Суточная производственная программа по ТО-1 составляет 5 автомобилей; по ТО-2 – 1 автомобиль. Выберите и обоснуйте метод организации производства.

Задача 12. В отдел оперативного управления поступило сообщение о неисправности автомобиля на лини. Перечислите ваши действия, в роли инженера ЦУП, по организации транспортировки автомобиля на базу и выдаче задания комплексу текущего ремонта.

Задача 13. Определить нормируемый расход топлива за октябрь автомобиля ПАЗ-3205, 1995 г. выпуска, работающего на маршрутных пассажирских перевозках по г.Сыктывкар. Пробег за месяц составляет 5760 км.

Задача 14. Используя справочные данные по климату Республике Коми и значением расхода энергии на один запуск двигателя КамАЗ-740 выберите способ безгаражного хранения автомобиля: воздухоподогрев, воздухоразогрев, электроподогрев.

5.1.2. Задания для оценки компетенции «ПК-38»:

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 1

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5410 (80 ед.), работающих на цементно-бетонном покрытии, равнинном рельефе местности, в малых городах. Пробег с начала эксплуатации 75900 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 9,94 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,75 чел∙ч; tтр = 14,19 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 9,03 чел∙ч/1000 км

2. К общему оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

Б. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки, установки для обдува воздухом

В. Площадки, эстакады, подъемники

3. К подъемно-транспортному оборудованию относятся:

А. Канавы, эстакады, тележки

Б. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы

В. Подъемники, опрокидыватели, домкраты

4. К электромеханическим гаражным подъемникам не относятся:

А. Одно-, двух- и многостоечные подъемники

Б. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники

В. Ножничные и специальные подъемники

5. Отчетливый звонкий стук в районе головки блока цилиндров указывает на возможные неисправности:

А. Клапанов

Б. Поршня и цилиндров

В. Цепи привода газораспределения

6. Проверка компрессии бензиновых двигателей проводится:

А. На холодном двигателе

Б. На прогретом двигателе

В. На прогретом или холодном двигателе

7. Если компрессия одного цилиндра меньше чем у других на 20%, а двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, это говорит:

А. О пробое головки блока цилиндров

Б. Об утечке через клапаны

В. Об износе кулачков распределительного вала

8. Бочкообразнось цилиндра определяют по замерам:

А. Всех поясов

Б. 3-х рабочих поясов

В. В верхней и нижней части цилиндра

9. Зазор в подшипниках коленчатого вала проверяют:

А. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки; ручной проверкой.

Б. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.

В. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала.

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 2

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей (110 ед.), работающих на щебеночном покрытии, равнинном рельефе местности, в больших городах. Пробег с начала эксплуатации 148400 км.

А. tco =  3,67 чел∙ч; tтр = 6,05 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  3,34 чел∙ч; tтр = 7,26 чел∙ч/1000 км

В. tco =  3,84 чел∙ч; tтр = 7,86 чел∙ч/1000 км

2. К специальному оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки

Б. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

В. Установки для обдува холодным и теплым воздухом

3. Длина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть:

А. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 0,8 м

Б. Равна габаритной длине

В. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 1,2 м

4. Конвейеры непрерывного действия используются при организации:

А. ТР

Б. ТО-1

В. ЕО

5. Проверка компрессии дизельных двигателей проводится:

А. На прогретом двигателе

Б.  На прогретом или холодном двигателе

В.  На холодном двигателе

6. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров бензинового двигателя:

А. 3 – 6 кгс ∕ см2

Б. 2 –5 кгс ∕ см2

В. 1 – 2 кгс ∕ см2

7. Износ цилиндра не измеряют:

А. Микрометром

Б. Нутромером

В. Щупом

8. Поршень увеличивающей массы обозначается:

А. Символом «Г»

Б. Символом «L»

В. Не обозначается

9. При ручной проверке зазоров в шатунном подшипнике коленчатого вала зазор считается нормальным, если:

А. Коленчатый вал легко проворачивается вручную

Б. Шатун с поршнем, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

В. Шатун без поршня, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

10. Ремень привода ГРМ допускается к дальнейшей эксплуатации:

А. Независимо от состояния ремня он подлежит замене

Б. Если ремень не имеет трещин, порезов и отслоений

В. Если на ремне видны отслоения тканей от резины (не более 5 % от общей длины ремня) и небольшие трещины (длиной не более 3 мм)

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 3

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5511 (170 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 290300 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 20,64 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,75 чел∙ч; tтр = 23,74 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 20,77 чел∙ч/1000 км

2. Механизированная мойка автомобиля, проводимая без контакта с очищаемой поверхностью, называется:

А. Струйно-щеточной

Б. Щеточной

В. Струйной

3. Глубина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть:

А. 0,9 – 1,1 м

Б. 1,2 – 1,3 м

В. 1,4 – 1,5 м

4. Конвейеры периодичного действия используются при организации:

А. ТО-2

Б. ЕО

В. ТР

5. Неисправность гидротолкателя можно определить при замерах компрессии:

А. С открытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой

Б. С закрытой дроссельной и закрытой воздушной заслонкой

В. С закрытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой

6. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров дизельного двигателя:

А. 2 -5 кгс ∕ см2

Б. 1 – 2 кгс ∕ см2

В. 3 – 6 кгс ∕ см2

7. При замере размеров цилиндра щупом, поршень:

А. При нажатии с небольшим усилием должен проходить через цилиндр без сопротивления

Б. Не должен проходить через цилиндр

В. Должен проходить через цилиндр без сопротивления

8. При подборе поршневых колец проверяют:

А. Зазор в замке кольца

Б. Зазор между поршневыми кольцами и канавками

В. Зазор между поршневыми кольцами и канавками; зазор в замке кольца

9. При проверке герметичности клапанов ГРМ пятно контакта:

А. Должно занимать всю ширину фаски

Б. При наличии пятна контакта по всей ширине может иметь небольшие разрывы (до 0,5 мм)

В. Должно занимать всю ширину фаски и не иметь разрывов

10. Переохлаждение двигателя не вызывается:

А. Заклиниванием термостата в открытом положении

Б. Недостатком уровня охлаждающей жидкости

В. Отсутствием термостата

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 4

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей (40 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, за пределами пригородной зоны. Пробег с начала эксплуатации 193000 км.

А. tco =  12,5 чел∙ч; tтр = 8,45 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  11,95 чел∙ч; tтр = 7,51 чел∙ч/1000 км

В. tco =  10,87 чел∙ч; tтр = 9,38 чел∙ч/1000 км

2. Щеточная механизированная мойка применяется для:

А. Автомобиля с обтекаемыми формами

Б. Автомобиля со сложной конфигурацией

В. Для всех типов автомобилей

3.  Глубина узкой осмотровой канавы для грузового автомобиля должна быть:

А. 1,4 – 1,5 м

Б. 1,2 – 1,3 м

В. 0,9 – 1,1 м

4. По способу передачи движения конвейеры классифицируются:

А. Несущие, толкающие, тянущие

Б. Цепные, ленточные, тросовые

В. Непрерывные, периодические

5. Низкое значение компрессии при первых тактах и ее значительное повышение при последующих говорит:

А. О пробое прокладки блока цилиндров

Б. Об утечке через клапаны

В. Об износе поршневых колец

6. Износ цилиндра определяют, проводя замеры в:

А. 3-х поясях

Б. 4-х поясах

В. 5-и поясах

7. По наружному диаметру поршни ВАЗ подразделяются:

А. На 4 класса

Б. На 5 классов

В. Не подразделяются

8. Расставьте жидкости, использующиеся для проверки герметичности клапанов, в порядке их проникающей способности (от лучшего к худшему)

А. Керосин, дизельное топливо, вода

Б. Дизельное топливо, керосин, вода

В. Вода, дизельное топливо, керосин

9. При определении давления в системе охлаждения прибором К-437:

А. Двигатель работает на холостом ходу и допускаются колебания стрелки монометра

Б. Двигатель должен работать на холостом ходу, а стрелка монометра не должна колебаться

В. Давление в системе проверяется при неработающем двигателе

10. Радиатор считается работоспособным, если при прогретом двигателе разница температур верхнего и нижнего бочков составляет

А. 8 – 12∙С

Б. 30 – 40∙С

В. 18 – 20∙С

# Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

# Вариант 5

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей (50 ед.), работающих на битумо-минеральном покрытии, равнинном рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 263200 км.

А. tco =  6,21 чел∙ч; tтр = 11,26 чел∙ч\1000 км

Б. tco =  6,83 чел∙ч; tтр = 10,46 чел∙ч\1000 км

В. tco =  7,14 чел∙ч; tтр = 12,29 чел∙ч\1000 км

2. К подъемно-осмотровому оборудованию относятся:

А. Канавы, эстакады, тележки

Б. Подъемники, опрокидыватели, домкраты

В. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы

3. К гидромеханическим гаражным подъемникам относятся:

А. Ножничные и специальные подъемники

Б. Одно-, двух- и многостоечные подъемники

В. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники

4. Глухой стук низкого тона в нижней части двигателя указывает на возможные неисправности:

А. Поршня и цилиндра

Б. Шатунных подшипников коленчатого вала

В. Коренных подшипников коленчатого вала

5. Какой прибор не используется для проверки компрессии в цилиндре:

А. Пневмотестер

Б. Компрессометр

В. Компрессограф

6. Умеренное значение компрессии при первых тактах, мало повышающееся при последующих говорит:

А. Об утечке через клапаны

Б. Об износе поршневых колец

В. О пробое прокладки блока цилиндров

7. Первый пояс при определении износа цилиндров находится:

А. В середине хода поршня

Б. В ВМТ

В. В 5 мм от плоскости разъема блока цилиндров

8. Диаметры ремонтных поршней ВАЗ больше по отношению к номинальному:

А. На 0,3; 0,6 мм

Б. На 0,4; 0,8 мм

В. На 0,2; 0,4; 0,8 мм

9. Регулировка тепловых зазоров двигателя ВАЗ проводится:

А. При помощи регулировочных шайб

Б. Рокерами

В. Регулировкой зазора между носком коромысла и торцом стержня клапана

10. Плотность тосола марки А-40 составляет:

А. 1,065 – 1,075 кгс ∕ см3

Б. 1,085 – 1,095 кгс ∕ см3

В. 1,075 – 1,085 кгс ∕ см3

Тестовые задания

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 1

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5410 (80 ед.), работающих на цементно-бетонном покрытии, равнинном рельефе местности, в малых городах. Пробег с начала эксплуатации 75900 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 9,94 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,75 чел∙ч; tтр = 14,19 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 9,03 чел∙ч/1000 км

2. К общему оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

Б. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки, установки для обдува воздухом

В. Площадки, эстакады, подъемники

3. К подъемно-транспортному оборудованию относятся:

А. Канавы, эстакады, тележки

Б. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы

В. Подъемники, опрокидыватели, домкраты

4. К электромеханическим гаражным подъемникам не относятся:

А. Одно-, двух- и многостоечные подъемники

Б. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники

В. Ножничные и специальные подъемники

5. Отчетливый звонкий стук в районе головки блока цилиндров указывает на возможные неисправности:

А. Клапанов

Б. Поршня и цилиндров

В. Цепи привода газораспределения

6. Проверка компрессии бензиновых двигателей проводится:

А. На холодном двигателе

Б. На прогретом двигателе

В. На прогретом или холодном двигателе

7. Если компрессия одного цилиндра меньше чем у других на 20%, а двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, это говорит:

А. О пробое головки блока цилиндров

Б. Об утечке через клапаны

В. Об износе кулачков распределительного вала

8. Бочкообразнось цилиндра определяют по замерам:

А. Всех поясов

Б. 3-х рабочих поясов

В. В верхней и нижней части цилиндра

9. Под цифрой 5 на поршне обозначается:

А. Ремонтный размер

Б. Класс поршня по диаметру

В. Класс поршня по диаметру отверстия поршневого пальца

10. Зазор в подшипниках коленчатого вала проверяют:

А. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки; ручной проверкой.

Б. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.

В. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала.

11. Регулировка тепловых зазоров двигателя КАМАЗ-740 проводится:

А. Рокерами

Б. При помощи регулировочных шайб

В. Регулировкой зазора между носком коромысла и торцом стержня клапана

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 2

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей ЗиЛ-130 (110 ед.), работающих на щебеночном покрытии, равнинном рельефе местности, в больших городах. Пробег с начала эксплуатации 148400 км.

А. tco =  3,67 чел∙ч; tтр = 6,05 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  3,34 чел∙ч; tтр = 7,26 чел∙ч/1000 км

В. tco =  3,84 чел∙ч; tтр = 7,86 чел∙ч/1000 км

2. К специальному оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки

Б. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

В. Установки для обдува холодным и теплым воздухом

3. Длина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть:

А. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 0,8 м

Б. Равна габаритной длине

В. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 1,2 м

4. Конвейеры непрерывного действия используются при организации:

А. ТР

Б. ТО-1

В. ЕО

5. Для определения технического состояния поршня и цилиндров необходимо прослушать работу двигателя в зоне:

А. 5

Б. 3

В. 4

6. Проверка компрессии дизельных двигателей проводится:

А. На прогретом двигателе

Б.  На прогретом или холодном двигателе

В.  На холодном двигателе

7. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров бензинового двигателя:

А. 3 – 6 кгс ∕ см2

Б. 2 –5 кгс ∕ см2

В. 1 – 2 кгс ∕ см2

8. Износ цилиндра не измеряют:

А. Микрометром

Б. Нутромером

В. Щупом

9. Поршень увеличивающей массы обозначается:

А. Символом «Г»

Б. Символом «L»

В. Не обозначается

10. При ручной проверке зазоров в шатунном подшипнике коленчатого вала зазор считается нормальным, если:

А. Коленчатый вал легко проворачивается вручную

Б. Шатун с поршнем, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

В. Шатун без поршня, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

11. Ремень привода ГРМ допускается к дальнейшей эксплуатации:

А. Независимо от состояния ремня он подлежит замене

Б. Если ремень не имеет трещин, порезов и отслоений

В. Если на ремне видны отслоения тканей от резины (не более 5 % от общей длины ремня) и небольшие трещины (длиной не более 3 мм)

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 3

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5511 (170 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 290300 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 20,64 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,25 чел∙ч; tтр = 21,68 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 20,77 чел∙ч/1000 км

2. Механизированная мойка автомобиля, проводимая без контакта с очищаемой поверхностью, называется:

А. Струйно-щеточной

Б. Щеточной

В. Струйной

3. Глубина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть:

А. 0,9 – 1,1 м

Б. 1,2 – 1,3 м

В. 1,4 – 1,5 м

4. Конвейеры периодичного действия используются при организации:

А. ТО-2

Б. ЕО

В. ТР

5. Для определения технического состояния цепи привода газораспределения необходимо прослушать работу двигателя в зоне:

А. 2

Б. 1

В. 3

6. Неисправность гидротолкателя можно определить при замерах компрессии:

А. С открытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой

Б. С закрытой дроссельной и закрытой воздушной заслонкой

В. С закрытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой

7. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров дизельного двигателя:

А. 2 -5 кгс ∕ см2

Б. 1 – 2 кгс ∕ см2

В. 3 – 6 кгс ∕ см2

8. При замере размеров цилиндра щупом, поршень:

А. При нажатии с небольшим усилием должен проходить через цилиндр без сопротивления

Б. Не должен проходить через цилиндр

В. Должен проходить через цилиндр без сопротивления

9. При подборе поршневых колец проверяют:

А. Зазор в замке кольца

Б. Зазор между поршневыми кольцами и канавками

В. Зазор между поршневыми кольцами и канавками; зазор в замке кольца

10. При проверке герметичности клапанов ГРМ пятно контакта:

А. Должно занимать всю ширину фаски

Б. При наличии пятна контакта по всей ширине может иметь небольшие разрывы (до 0,5 мм)

В. Должно занимать всю ширину фаски и не иметь разрывов

11. Переохлаждение двигателя не вызывается:

А. Заклиниванием термостата в открытом положении

Б. Недостатком уровня охлаждающей жидкости

В. Отсутствием термостата

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 4

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей ЛиАЗ-5256 (40 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, за пределами пригородной зоны. Пробег с начала эксплуатации 193000 км.

А. tco =  12,5 чел∙ч; tтр = 8,45 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  11,95 чел∙ч; tтр = 7,51 чел∙ч/1000 км

В. tco =  10,87 чел∙ч; tтр = 9,38 чел∙ч/1000 км

2. Щеточная механизированная мойка применяется для:

А. Автомобиля с обтекаемыми формами

Б. Автомобиля со сложной конфигурацией

В. Для всех типов автомобилей

3.  Глубина узкой осмотровой канавы для грузового автомобиля должна быть:

А. 1,4 – 1,5 м

Б. 1,2 – 1,3 м

В. 0,9 – 1,1 м

4. По способу передачи движения конвейеры классифицируются:

А. Несущие, толкающие, тянущие

Б. Цепные, ленточные, тросовые

В. Непрерывные, периодические

5. Для определения технического состояния клапанов и клапанных седел необходимо прослушать работу двигателя в зоне:

А. 2

Б. 3

В. 4

6. Низкое значение компрессии при первых тактах и ее значительное повышение при последующих говорит:

А. О пробое прокладки блока цилиндров

Б. Об утечке через клапаны

В. Об износе поршневых колец

7. Износ цилиндра определяют, проводя замеры в:

А. 3-х поясях

Б. 4-х поясах

В. 5-и поясах

8. По наружному диаметру поршни ВАЗ подразделяются:

А. На 4 класса

Б. На 5 классов

В. Не подразделяются

9. Расставьте жидкости, использующиеся для проверки герметичности клапанов, в порядке их проникающей способности (от лучшего к худшему)

А. Керосин, дизельное топливо, вода

Б. Дизельное топливо, керосин, вода

В. Вода, дизельное топливо, керосин

10. При определении давления в системе охлаждения прибором К-437:

А. Двигатель работает на холостом ходу и допускаются колебания стрелки монометра

Б. Двигатель должен работать на холостом ходу, а стрелка монометра не должна колебаться

В. Давление в системе проверяется при неработающем двигателе

11. Радиатор считается работоспособным, если при прогретом двигателе разница температур верхнего и нижнего бочков составляет

А. 8 – 12∙С

Б. 30 – 40∙С

В. 18 – 20∙С

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

# Вариант 5

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей ПАЗ-3205 (50 ед.), работающих на битумо-минеральном покрытии, равнинном рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 263200 км.

А. tco =  6,21 чел∙ч; tтр = 11,26 чел∙ч\1000 км

Б. tco =  6,83 чел∙ч; tтр = 10,46 чел∙ч\1000 км

В. tco =  7,14 чел∙ч; tтр = 12,29 чел∙ч\1000 км

2. К подъемно-осмотровому оборудованию относятся:

А. Канавы, эстакады, тележки

Б. Подъемники, опрокидыватели, домкраты

В. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы

3. К гидромеханическим гаражным подъемникам относятся:

А. Ножничные и специальные подъемники

Б. Одно-, двух- и многостоечные подъемники

В. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники

4. Глухой стук низкого тона в нижней части двигателя указывает на возможные неисправности:

А. Поршня и цилиндра

Б. Шатунных подшипников коленчатого вала

В. Коренных подшипников коленчатого вала

5. Какой прибор не используется для проверки компрессии в цилиндре:

А. Пневмотестер

Б. Компрессометр

В. Компрессограф

6. Умеренное значение компрессии при первых тактах, мало повышающееся при последующих говорит:

А. Об утечке через клапаны

Б. Об износе поршневых колец

В. О пробое прокладки блока цилиндров

7. Первый пояс при определении износа цилиндров находится:

А. В середине хода поршня

Б. В ВМТ

В. В 5 мм от плоскости разъема блока цилиндров

8. Диаметры ремонтных поршней ВАЗ больше по отношению к номинальному:

А. На 0,3; 0,6 мм

Б. На 0,4; 0,8 мм

В. На 0,2; 0,4; 0,8 мм

9. Под цифрой 4 на поршне обозначается:

А. Класс поршня по диаметру отверстия поршневого пальца

Б. Класс поршня по диаметру

В. Ремонтный размер

10. Регулировка тепловых зазоров двигателя ВАЗ-2108 проводится:

А. При помощи регулировочных шайб

Б. Рокерами

В. Регулировкой зазора между носком коромысла и торцом стержня клапана

11. Плотность тосола марки А-40 составляет:

А. 1,065 – 1,075 кгс ∕ см3

Б. 1,085 – 1,095 кгс ∕ см3

В. 1,075 – 1,085 кгс ∕ см3

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации – К1

| Категория условий эксплуатации | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Периодичность ТО | Удельная трудоемкость ТР | Пробег до КР |
| I II III | 1,0 0,9 0,8 | 1,0 1,1 1,2 | 1,0 0,9 0,8 |

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава– К2

| Модификация подвижного состава | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Трудоемкость ТО и Р | Пробег до КР |
| Базовый автомобиль Седельные тягачи Автомобили с прицепом Автомобили-самосвалы | 1,0 1,1 1,15 1,15 | 1,0 0,95 0,9 0,85 |

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий– К3

| Характеристика района | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Периодичность ТО | Удельная трудоемкость ТР | Пробег до КР |
| Умеренно холодный Холодный | 0,9 0,9 | 1,1 1,2 | 0,9 0,8 |

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от пробега с начала эксплуатации– К4

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | Автомобили |
| --- | --- |
|  | Легковые | Автобусы | Грузовые |
| До 0,25 0,25(0,5 0,5(0,75 0,75(1,00 1,00(1,25 1,25(1,50 1,50(1,75 1,75(2,00 Св.2,00 | 0,4 0,7 1,0 1,4 1,5 1,6 2,0 2,2 2,5 | 0,5 0,8 1,0 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 2,5 | 0,4 0,7 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 |

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества автомобилей– К5

| Количество автомобилей | Количество технологически совместимых групп |
| --- | --- |
|  | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| До 100 100(200 200(300 300(600 | 1,15 1,05 0,95 0,85 | 1,2 1,1 1,0 0,9 | 1,3 1,2 1,1 1,05 |

Периодичность технического обслуживания подвижного состава

| Автомобили | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| Легковые Автобусы Грузовые | 4000 3500 3000 | 16000 14000 12000 |

Нормативы пробега до КР, трудоемкости ТО и ремонта

| Подвижной состав и его основной параметр | Марка подвижного состава | Пробег до КР, тыс.км | Трудоемкость, чел·ч | Удел. труд-ть ТР, чел·ч/1000 км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЕО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| Автобусы особо малого класса малого класса среднего класса большого класса Грузовые, г/п, т 1,0(3,0 3,0(5,0 5,0(8,0 более 8,0 | ГАЗ-3221 ПАЗ-3205 ЛАЗ-4221 ЛиАЗ-5256 ГАЗ-52-04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 КамАЗ-5320 КрАЗ-257 | 260 320 360 380 175 250 300 300 250 | 0,5 0,7 0,8 1,0 0,4 0,42 0,45 0,5 0,5 | 4,0 5,5 5,8 7,5 2,1 2,2 2,5 3,4 3,5 | 15,0 18,0 24,0 31,5 9,0 9,1 10,6 14,5 14,7 | 4,5 5,3 6,5 6,8 3,6 3,7 4,0 8,5 6,2 |

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Категория условий эксплуатации | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города) | В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | В больших городах (более 100 тыс. жителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Д1 - Р1, Р2, Р3 | - | - |
| II | Д1 - Р4 Д2 - Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 - Р1, Р2, Р3 | Д1 - Р1, Р2, Р3, Р4 Д2 - Р1 | - |
| III | Д1 - Р5 Д2 - Р5 Д3 - Р4, Р5 Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1 - Р5 Д2 - Р2, Р3, Р4, Р5 Д3 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д2 - Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 - Р1, Р2, Р3 Д4 - Р1 |
| IV | Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д2 - Р5 Д3 - Р4, Р5 Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |
| V | Д6 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |

Дорожные покрытия:

Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Д3 - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;

Д6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):

Р1 - равнинный (до 200 м);

Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р3 - холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р4 - гористый (свыше 1000 м до 2000 м);

Р5 - горный (свыше 2000 м).

Ответы

на тест по дисциплине ''Техническая эксплуатация автомобилей''

| Вариант | Номер вопроса |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | А | В | Б | Б | А | Б | В | Б | А | В |
| 2 | Б | Б | А | В | Б | В | А | Б | В | Б |
| 3 | Б | В | В | А | В | А | А | В | В | Б |
| 4 | В | А | Б | А | В | Б | Б | А | Б | А |
| 5 | А | Б | В | В | А | А | В | Б | А | В |

5.1.3. Контрольная работа для оценки компетенции «ПК-38»:

Контрольная работа служит для  закрепления знаний по теоретической части дисциплины. Контрольная работа состоит из расчетной части и  раскрытия одного теоретического вопроса.

В расчетной части используя нормативы и корректировочные коэффициенты «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», определить: периодичность обслуживания (L1 и L2); пробег до капитального ремонта (Lк); трудоемкость работ ЕО (teo), TO-1 (t1), TO-2 (t2), CO (tco); удельную трудоемкость ТР (tтр).

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл.1; последняя цифра – табл.2).

Теоретический вопрос выбирается согласно порядковому номеру в списках группы.

- Классификация оборудования для ТО и ремонта

- Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта

- Характеристика работ  ТР: крепежных, разборочно-сборочных, слесарно-механических, кузнечных, жестяницких, сварочных, медницких, аккумуляторных, вулканизационных и окрасочных

- Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ТО и ремонте

- Проверка технического состояния блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния  КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Ремонт систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Проверка технического и ремонт состояния системы смазки

- Поэлементная проверка и ремонт системы питания карбюраторных двигателей

- Проверка и устранение неисправностей в механических и электромеханических системах впрыска непрерывного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системах впрыска дискретного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (легковые автомобили)

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (грузовые автомобили)

- Классификация систем зажигания. Проверка и ремонт элементов систем зажигания.

- Обслуживание и ремонт механических коробок передач

- Обслуживание и ремонт автоматических коробок передач (легковые автомобили)

- Обслуживание и ремонт передней подвески заднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт передней подвески переднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт рулевого управления с гидроусилителем (легковые автомобили)

- Поэлементная проверка и регулировка механизмов тормозной системы

- Обслуживание и ремонт антиблоктровочной системы

- Обслуживание и ремонт кузова (легковые автомобили)

В первой части необходимо, используя нормативы и корректировочные коэффициенты «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», определить: периодичность обслуживания; пробег до капитального ремонта; трудоемкость работ ЕО, TO-1, TO-2, CO; удельную трудоемкость ТР.

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл.1; последняя цифра – табл.2).

Таблица 1

Исходные данные для контрольной работы

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка ПС | ЗИЛ-130 | МАЗ-5335 | ПАЗ-3205 | ИЖ-2125 | КрАЗ-257 | ВАЗ-2101 | ГАЗ-24-01 | КавЗ-685 | ВАЗ-2107 | ЛиАЗ-677 |
| Кол-во | 140 | 195 | 40 | 70 | 95 | 20 | 104 | 49 | 61 | 108 |
| Пробег, тыс. км | 165 | 98 | 215 | 140 | 185 | 315 | 140 | 85 | 30 | 195 |

Таблица 2

Исходные данные для контрольной работы

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рельеф | X | Р | Р | Р | X | Р | X | X | Р | X |
| Тип дорожного покрытия | АБ | Щ(о) | Е | Г | АБ | Щ | Щ(о) | Г | Е | АБ |

Рельеф: X - холмистый; Р - равнинный

Тип дорожного покрытия: АБ - асфальтобетон; Щ(о) - щебень, обработанный битумом; Щ - щебень не обработанный битумом; Е - естественные фунтовые дороги; Г - фунт укрепленный.

Во второй части контрольной работы необходимо ответить на вопросы. Номер вопроса выбирается согласно порядковому номеру студента в списках.

- Классификация оборудования для ТО и ремонта

- Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта

- Характеристика работ  ТР: крепежных, разборочно-сборочных, слесарно-механических, кузнечных, жестяницких, сварочных, медницких, аккумуляторных, вулканизационных и окрасочных

- Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ТО и ремонте

- Проверка технического состояния блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния  КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Ремонт систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Проверка технического и ремонт состояния системы смазки

- Поэлементная проверка и ремонт системы питания карбюраторных двигателей

- Проверка и устранение неисправностей в механических и электромеханических системах впрыска непрерывного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системах впрыска дискретного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (легковые автомобили)

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (грузовые автомобили)

- Классификация систем зажигания. Проверка и ремонт элементов систем зажигания.

- Обслуживание и ремонт механических коробок передач

- Обслуживание и ремонт автоматических коробок передач (легковые автомобили)

- Обслуживание и ремонт передней подвески заднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт передней подвески переднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт рулевого управления с гидроусилителем (легковые автомобили)

- Поэлементная проверка и регулировка механизмов тормозной системы

- Обслуживание и ремонт антиблокировочной системы

- Обслуживание и ремонт кузова (легковые автомобили).

Контрольная работа служит для  закрепления знаний по теоретической части дисциплины.

Контрольная работа №1

Задачей контрольной работы является статистическая обработка результатов наблюдений за наработкой агрегатов (проверить однородность выборки, подобрать закон распределения, проверить по критериям Пирсона (Колмогорова), определить показатели надежности элементов агрегата и т.п.). Провести анализ полученных результатов. Вариант результатов наблюдений выбирается в зависимости от порядкового номера студента в учебных списках.

| № по списку | Наработка на отказ элемента автомобиля, тыс. км |
| --- | --- |
| 1 | 13,99; 15,00; 15,96; 11,95; 10,38; 18,58; 18,49; 14,08; 19,69; 16,82; 13,7019,36; 14,1916,18; 18,01; 13,11; 17,96; 16,58; 20,61; 16,33; 16,64; 15,77; 16,53; 14,39; 9,85; 18,01; 16,47; 15,97; 22,48; 5,96; 14,52; 21,14; 18,93; 18,84; 12,61; 9,08; 20,29; 9,48; 20,33; 22,25; 15,38; 15,5718,32; 14,48; 14,45; 14,10; 16,61; 17,02; 20,63; 21,33; 15,03; 12,69; 12,39; 17,29; 16,57; 17,07; 21,63; 15,52; 17,78; 14,01; 17,74; 14,86; 19,75; 14,88; 16,51; 17,27; 15,76; 17,86; 18,29; 15,11; 10,89 |
| 2 | 7,94; 30,04; 36,41; 28,11; 22,98; 34,43; 38,69; 21,82; 35,07; 25,08; 28,87; 23,11; 30,16; 14,78; 43,88; 20,65; 48,13; 24,68; 16,40; 30,93; 36,83; 30,47; 15,15; 24,20; 21,64; 13,08; 29,37; 32,62; 30,06; 17,92; 52,41; 21,06; 25,81; 19,8728,26; 36,07; 32,81; 22,01; 30,98; 30,23; 31,76; 38,73; 12,59; 13,13; 18,34; 18,31; 33,45; 40,21; 23,05; 46,60; 43,47; 34,73; 23,83; 22,80; 41,87; 24,42; 13,68; 23,77; 39,34; 30,28; 27,12 |
| 3 | 18,28; 25,01; 46,18; 37,90; 18,89; 19,89; 38,20; 14,47; 19,00; 46,19; 25,09; 11,21; 32,10; 15,23; 39,48; 39,75; 32,82; 33,59; 24,43; 21,78; 25,42; 33,72; 32,28; 33,21; 24,35; 25,62; 22,41; 40,02; 42,28; 43,61; 27,10; 12,65; 14,20; 45,71; 30,34; 30,50; 57,33; 23,83; 33,64; 29,14; 32,85; 22,73; 31,27; 30,49; 29,36; 17,99; 29,42; 34,50; 19,19; 34,01; 26,89; 28,02; 25,08; 34,30; 40,21; 19,93; 23,82; 29,08; 36,05; 17,55; 38,11; 39,36 |
| 4 | 49,23; 26,53; 28,16; 31,21; 31,50; 36,78; 20,15; 39,31; 40,65; 22,93; 22,90; 39,32; 29,71; 36,18; 21,86; 28,99; 20,63; 44,34; 37,03; 24,03; 42,10; 32,01; 33,76; 17,58; 21,16; 11,41; 21,65; 22,64; 9,69; 31,03; 27,34; 16,16; 22,31; 17,72; 3,60; 33,49; 24,64; 35,08; 32,51; 30,16; 27,18; 27,04; 26,61; 36,03; 26,84; 13,56; 19,78; 13,63; 25,18; 24,52; 38,30; 30,07; 25,14; 25,89; 40,31; 22,96; 21,04; 47,40; 36,58; 35,33; 31,92; 37,78 |
| 5 | 27,82; 38,17; 30,90; 27,27; 27,; 27; 26,06; 30,82; 37,81; 27,50; 36,22; 34,17; 29,32; 37,71; 31,79; 30,98; 38,77; 37,95; 33,43; 26,26; 37,87; 30,33; 38,03; 31,99; 35,92; 26,40; 36,63; 33,91; 27,28; 30,32; 27,09; 35,37; 33,30; 32,22; 27,52; 26,38; 27,16; 32,26; 38,22; 32,19; 30,24; 31,78; 36,13; 37,50; 38,63; 38,11; 27,35; 31,61; 29,41; 32,43; 33,95; 35,76; 30,17; 38,22; 27,52; 32,65; 33,57; 71,65; 36,65; 36,69; 26,20; 26,57; 37,92; 29,95; 30,85 |
| 6 | 32,00; 32,72; 31,06; 37,46; 36,62; 38,00; 37,84; 34,37; 33,62; 28,38; 34,82; 37,97; 37,64; 32,65; 30,11; 27,24; 26,98; 38,84; 31,15; 31,63; 28,85; 28,31; 34,81; 28,88; 32,12; 37,47; 27,72; 35,97; 29,55; 27,16; 28,82; 33,65; 29,80; 35,67; 30,79; 34,43; 28,92; 31,29; 28,52; 28,66; 28,94; 31,44; 30,05; 32,55; 28,15; 34,33; 30,14; 32,56; 31,57; 31,04; 37,22; 31,35; 32,33; 34,18; 29,52; 31,42; 38,49; 26,8135,22; 34,78; 30,87; 27,92; 30,62; 31,77 |
| 7 | 45,0; 44,0; 56,0; 51,0; 39,0; 39,0; 43,0; 35,0; 35,0; 40,0; 34,0; 38,0; 35,0; 31,0; 48,0; 35,0; 46,0; 32,0; 36,0; 38,0; 45,0; 28,0; 46,0; 31,0; 48,0; 42,0; 43,0; 47,0; 28,0; 48,0; 40,0; 39,0; 29,0; 44,0; 45,0; 41,0; 30,0; 40,0; 36,0; 40,0; 43,0; 41,0; 46,0; 39,0; 53,0; 46,0; 44,0; 27,0; 49,0; 34,0; 42,0; 35,0; 59,0; 38,0; 40,0 |
| 8 | 39,0; 34,0; 39,0; 43,0; 40,0; 44,0; 41,0; 46,0; 51,0; 36,0; 35,0; 42,0; 36,0; 37,0; 46,0; 50,0; 47,0; 41,0; 48,0; 33,0; 40,034,0; 36,0; 58,0; 39,0; 35,0; 31,0; 58,0; 38,0; 47,0; 36,0; 35,0; 33,0; 41,0; 44,0; 39,0; 45,0; 42,0; 36,0; 46,0; 24,0; 41,0; 41,0; 38,0; 43,0; 57,0; 37,0; 42,0; 57,0; 33,0; 49,0; 43,0; 40,0; 51,0; 35,0 |
| 9 | 4,04; 51,37; 5,58; 37,80; 49,00; 48,23; 36,65; 20,42; 53,61; 23,36; 7,94; 43,43; 29,10; 32,69; 51,12; 45,10; 53,35; 3,47; 33,92; 25,44; 29,26; 33,97; 21,60; 37,76; 12,14; 40,24; 36,31; 26,92; 29,21; 25,99; 29,14; 33,08; 35,34; 33,45; 44,26; 14,59; 38,22; 33,07; 25,22; 43,18; 41,39; 34,46 |
| 10 | 41,30; 48,22; 50,99; 31,11; 52,36; 37,80; 35,89; 19,93; 47,25; 43,87; 47,77; 24,70; 36,74; 2,68; 40,81; 28,72; 18,10; 37,83; 33,87; 61,84; 27,53; 48,43; 41,79; 39,23; 31,08; 34,29; 32,19; 43,34; 32,49; 39,88; 38,71; 57,78; 11,16; 14,06; 33,54; 35,06; 48,30; 59,76; 36,49; 31,46; 31,94; 60,85 |
| 11 | 39,39; 28,73; 69,92; 56,61; 66,09; 51,21; 32,70; 36,69; 79,92; 64,65; 25,96; 32,62; 23,72; 30,69; 52,22; 38,32; 72,62; 43,46; 28,05; 7,92; 36,10; 7,94; 30,51; 45,20; 50,08; 39,54; 12,62; 23,05; 34,57; 40,50; 46,72; 40,35; 68,06; 29,41; 66,85; 35,07; 20,84; 42,94; 30,33; 35,41; 65,71; 73,22; 40,06; 54,10; 30,76; 19,35; 53,71; 50,59; 32,96; 7,00; 78,35; 38,10 |
| 12 | 25,57; 57,25; 45,48; 35,36; 57,79; 46,29; 4,71; 47,20; 48,32; 14,65; 41,08; 27,76; 42,45; 20,31; 22,82; 35,07; 39,92; 40,68; 13,11; 16,9921,51; 34,37; 18,52; 49,45; 52,52; 28,72; 16,75; 31,79; 41,76; 38,17; 25,21; 25,88; 58,02; 45,68; 74,66; 32,32; 16,90; 17,41; 44,05; 55,62; 30,58; 57,72; 59,28; 29,49; 57,80; 32,66; 34,80; 12,07; 25,89; 42,06; 43,28; 61,81; 65,56; 71,51 |
| 13 | 11,54; 48,82; 21,20; 28,34; 27,72; 38,88; 29,17; 27,70; 38,19; 15,54; 28,05; 32,09; 22,72; 22,82; 17,41; 14,27; 13,10; 35,04; 35,26; 10,04; 38,49; 33,41; 44,70; 29,73; 42,03; 19,55; 34,42; 34,01; 23,10; 30,41; 31,57; 31,56; 9,90; 36,82; 27,24; 21,92; 25,65; 10,00; 51,67; 38,28; 24,61; 33,14; 45,10; 37,31; 41,07; 8,49; 41,08; 30,76; 19,91; 21,50; 36,58; 18,11; 16,66; 28,36; 18,36; 46,65; 28,66; 30,16; 31,55; 31,15; 31,83; 30,84 |
| 14 | 30,85; 37,75; 41,59; 23,52; 17,56; 23,77; 24,06; 26,93; 33,68; 45,68; 8,13; 24,65; 29,63; 51,57; 22,00; 22,87; 37,55; 49,12; 34,08; 33,11; 19,26; 25,33; 24,79; 50,81; 39,10; 44,15; 30,97; 24,58; 31,89; 20,69; 34,37; 45,83; 21,59; 23,77; 31,59; 50,58; 32,00; 32,18; 29,62; 39,35; 12,79; 39,23 |
| 15 | 28,88; 19,67; 42,26; 37,96; 48,89; 22,00; 23,82; 23,16; 37,70; 38,74; 25,55; 27,51; 44,03; 31,77; 32,14; 23,36; 29,18; 26,41; 33,75; 36,71; 25,37; 40,94; 40,27; 25,54; 40,13; 42,65; 32,11; 20,64; 37,7332,18; 35,63; 36,49; 24,05; 27,78; 13,42; 20,83; 37,66; 49,20; 21,74; 37,35; 16,04; 23,37; 37,60; 15,32; 20,36; 4,73; 22,97; 31,13; 42,20; 27,8; 38,01; 29,23; 41,41; 39,92; 48,87; 39,07; 22,46; 33,45; 39,67; 17,84 |
| 16 | 26,20; 45,29; 30,77; 42,31; 34,94; 38,82; 17,89; 34,84; 45,87; 41,11; 41,24; 22,56; 49,45; 28,46; 12,63; 44,49; 34,40; 46,86; 18,35; 41,12; 41,03; 26,71; 21,86; 32,25; 38,01; 34,54; 19,21; 41,61; 22,75; 35,88; 20,25; 11,27; 37,41; 28,95; 16,55; 20,92; 15,01; 47,39; 49,39; 34,66; 51,72; 27,58 |
| 17 | 26,04; 29,81; 38,55; 33,24; 28,55; 26,13; 27,26; 32,20; 33,60; 27,54; 35,40; 35,04; 37,05; 38,81; 33,33; 37,48; 33,64; 38,10; 30,60; 34,17; 29,80; 31,72; 30,42; 33,66; 29,89; 28,10; 31,48; 29,88; 28,32; 26,52; 34,51; 28,80; 32,89; 31,59; 30,37; 27,40; 34,54; 32,92; 40,97; 30,89; 27,10; 38,89; 29,00; 31,13; 31,; 13; 26,12; 38,66; 32,18; 30,47; 36,52; 38,38; 33,08; 35,51; 36,34; 32,71; 27,61; 38,84; 29,34; 28,41; 35,31; 38,42; 38,; 42; 37,90; 28,36 |
| 18 | 59,61; 34,00; 24,76; 25,51; 52,29; 49,43; 31,74; 40,96; 59,68; 25,18; 42,63; 28,44; 49,81; 10,12; 53,96; 40,89; 38,05; 42,78; 16,52; 33,80; 41,48; 49,17; 40,35; 34,02; 44,37; 49,44; 28,90; 49,42; 56,20; 48,70; 44,09; 33,35; 40,26; 10,32; 36,92; 51,55; 54,53; 49,55; 51,61; 30,29; 26,82; 34,12 |
| 19 | 35,21; 43,89; 33,27; 25,45; 45,05; 58,77; 45,87; 49,54; 46,16; 64,33; 60,88; 74,46; 48,66; 5,95; 77,97; 52,23; 48,43; 49,76; 53,24; 32,65; 30,67; 28,74; 68,43; 18,05; 24,27; 39,88; 42,61; 49,78; 22,73; 40,99; 53,64; 72,94; 69,36; 59,99; 58,95; 50,41; 19,21; 45,69; 19,66; 17,49; 9,66; 19,83; 30,39; 26,68; 23,62; 42,66; 29,65; 60,84; 52,35; 26,37; 28,93; 27,24; 23,50; 60,40; 22,58; 21,96; |
| 20 | 41,88; 9,40; 50,77; 42,35; 40,86; 2,27; 41,53; 35,01; 39,93; 38,58; 64,11; 56,91; 35,11; 70,35; 7,61; 62,44; 55,67; 33,82; 44,51; 52,41; 37,91; 55,35; 61,53; 83,13; 28,2526,71; 32,82; 24,53; 33,70; 49,97; 56,61; 66,41; 37,99; 7,52; 30,64; 28,67; 57,68; 45,91; 59,35; 38,87; 29,81; 65,93; 12,36; 37,89; 9,95; 32,32; 14,51; 53,31; 31,04; 61,63; 28,69; 51,53; 31,45; 32,61; 64,17; |
| 21 | 81,47; 33,25; 5,43; 34,99; 42,12; 28,26; 38,37; 28,58; 58,5816,45; 34,74; 18,01; 19,30; 36,82; 26,81; 10,84; 23,43; 64,89; 71,18; 58,45; 2,73; 58,47; 37,22; 21,65; 42,83; 39,97; 22,95; 7,78; 46,92; 43,00; 84,95; 36,28; 50,49; 54,90; 7,15; 26,82; 34,13; 35,68; 66,11; 34,11; 34,55; 15,21; 32,41; 9,82; 46,38; 46,02; 49,91; 40,40; 38,00; 19,38; 53,54; 29,37; 49,02; 22,56 |
| 22 | 67,0; 71,0; 85,0; 76,0; 75,0; 57,0; 62,0; 69,0; 66,0; 66,0; 81,0; 61,0; 67,0; 74,0; 61,0; 85,0; 66,0; 73,0; 65,0; 49,0; 67,0; 70,0; 61,0; 66,0; 63,0; 84,0; 73,0; 65,0; 58,0; 61,0; 69,0; 54,0; 73,0; 80,0; 85,0; 69,0; 70,0; 71,0; 42,0; 71,0; 68,0 |
| 23 | 14,86; 45,67; 59,90; 64,41; 110,92; 100,41; 60,04; 38,98; 38,85; 68,09; 53,95; 51,96; 68,68; 42,83; 23,99; 46,72; 43,87; 83,92; 65,09; 71,28; 76,57; 40,51; 82,14; 57,98; 68,97; 81,88; 56,54; 76,98; 59,41; 71,63; 48,21; 53,85; 54,21; 74,98; 92,30; 76,55; 64,59; 101,08; 89,59; 74,74; 66,27; 47,29; 59,92; 32,68; 35,19 |
| 24 | 113,85; 40,70; 75,97; 97,50; 62,58; 89,45; 74,73; 52,82; 39,22; 76,07; 49,15; 59,34; 48,79; 72,65; 101,91; 30,77; 86,01; 81,08; 45,12; 59,32; 61,26; 69,76; 76,74; 79,99; 63,77; 62,07; 82,70; 22,8375,37; 47,06; 46,05; 31,66; 33,41; 84,94; 81,82; 94,00; 79,83; 71,54; 94,60; 72,81; 38,95; 82,03; 69,78; 51,62; 50,23; |
| 25 | 64,0; 72,0; 78,0; 63,0; 57,0; 61,0; 77,0; 65,0; 67,0; 76,0; 84,0; 75,0; 73,0; 75,0; 70,0; 62,0; 62,0; 47,0; 72,0; 63,0; 69,0; 73,0; 74,0; 76,0; 68,0; 55,0; 57,0; 78,0; 67,0; 75,0; 60,0; 67,0; 71,0; 83,0; 74,0; 66,0; 54,0; 66,0; 3,0; 68,0; 67,0 |

Контрольная работа №2

Используя нормативы и корректировочные коэффициенты «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», определить: периодичность обслуживания (L1 и L2); пробег до капитального ремонта (Lк); трудоемкость работ ЕО (teo), TO-1 (t1), TO-2 (t2), CO (tco); удельную трудоемкость ТР (tтр).

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл.1; последняя цифра – табл.2).

Таблица 1

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка ПС | ЗИЛ-130 | МАЗ-5335 | ПАЗ-3205 | ИЖ-2125 | КрАЗ-257 | ВАЗ-2101 | ГАЗ-24-01 | КавЗ-685 | ВАЗ-2107 | ЛиАЗ-677 |
| Кол-во | 140 | 195 | 40 | 70 | 95 | 20 | 104 | 49 | 61 | 108 |
| Пробег, тыс. км | 165 | 98 | 215 | 140 | 185 | 315 | 140 | 85 | 30 | 195 |

Таблица 2

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рельеф | X | Р | Р | Р | X | Р | X | X | Р | X |
| Тип дор.пок. | АБ | Щ(о) | Е | Г | АБ | Щ | Щ(о) | Г | Е | АБ |

Рельеф: X - холмистый; Р - равнинный

Тип дорожного покрытия: АБ - асфальтобетон; Щ(о) - щебень, обработанный битумом; Щ - щебень не обработанный битумом; Е - естественные фунтовые дороги; Г - фунт укрепленный.

Контрольная работа №3

Теоретический вопрос выбирается согласно порядковому номеру студента в списках группы.

- Классификация оборудования для ТО и ремонта

- Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта

- Характеристика работ  ТР: крепежных, разборочно-сборочных, слесарно-механических, кузнечных, жестяницких, сварочных, медницких, аккумуляторных, вулканизационных и окрасочных

- Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ТО и ремонте

- Проверка технического состояния блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния  КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Ремонт систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Проверка технического и ремонт состояния системы смазки

- Поэлементная проверка и ремонт системы питания карбюраторных двигателей

- Проверка и устранение неисправностей в механических и электромеханических системах впрыска непрерывного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системах впрыска дискретного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (легковые автомобили)

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (грузовые автомобили)

- Классификация систем зажигания. Проверка и ремонт элементов систем зажигания.

- Обслуживание и ремонт механических коробок передач

- Обслуживание и ремонт автоматических коробок передач (легковые автомобили)

- Обслуживание и ремонт передней подвески заднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт передней подвески переднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт рулевого управления с гидроусилителем (легковые автомобили)

- Поэлементная проверка и регулировка механизмов тормозной системы

- Обслуживание и ремонт антиблоктровочной системы

- Обслуживание и ремонт кузова (легковые автомобили)

5.1.4. Вопросы для коллоквиумов, собеседования. Вопросы для оценки компетенции «ПК-38»:

- Объясните, с какой целью проверяют и подтягивают болты крепления головок цилиндров.

- Почему компрессию проверяют на прогретом двигателе?

- При каком техническом обслуживании проверяют, подтягивают и регулируют опоры двигателя?

- Назовите детали, техническое состояние которых влияет на величину компрессии.

- К каким последствиям при работе двигателя может привести неправильно установленные (отрегулированные) тепловые зазоры между носком коромысел и торцом стержней клапанов?

- Назовите основные неисправности механизма газораспределения, их характерные признаки и причины.

- Расскажите о возможных способах обнаружения и устранения неисправностей механизма газораспределения двигателя.

- При каком техническом обслуживании производят смену фильтрующих элементов масляного фильтра?

- Каким должно быть давление масла в прогретом двигателе при номинальной и минимальной частоте вращения коленчатого вала?

- При каком техническом обслуживании промывают фильтр центробежной очистки масла?

- Расскажите о способах обнаружения и устранения неисправностей в системе смазки.

- К каким последствиям может привести слабое или чрезмерное натяжение приводных ремней насоса?

- Какова периодичность промывки системы охлаждения двигателя?

- Перечислите работы по уходу за системой охлаждения, проводимые при различных видах технического обслуживания автомобиля.

- Назовите возможные неисправности системы охлаждения и объясните их характерные признаки, способы обнаружения и устранения.

- При каком ТО очищают и промывают воздушный фильтр?

- К каким последствиям может привести несвоевременное обслуживание воздушного фильтра?

- Как проверить герметичность системы питания двигателя топливом и для чего необходима эта проверка?

- Перечислите работы по уходу за системой питания, проводимые при ежедневном, первом, втором и сезонном технических обслуживаниях.

- Какие характерные неисправности системы питания и ее приборов могут быть, их признаки и причины?

- Расскажите о способах обнаружения и устранения неисправностей в системе питания.

- Через какое количество включений электрофакельного устройства очищают, промывают и продувают фильтр и жиклер штифтовой свечи?

- При каком техническом обслуживании промывают котел, каналы и фильтры электромагнитного клапана, форсунку?

- При каком техническом обслуживании очищают электроды свечи подогревателя, сердечник  клапана насоса  пускового подогревателя?

- При каком техническом обслуживании необходимо производить регулировку натяжения ремня привода генератора и к каким последствиям может привести чрезмерно слабое или сильное натяжение ремня?

- При каком техническом обслуживании проверяют уровень и плотность электролита?

- При каком техническом обслуживании проверяют состояние генератора?

- Назовите возможные неисправности аккумуляторной батареи и генератора, их характерные признаки, причины, способы обнаружения и устранения.

- Расскажите, при каком техническом обслуживании проверяют состояние и регулируют звуковые сигналы, свет головных и противотуманных фар.

- Объясните, какие световые приборы включаются при первом, втором, третьем и четвертом положениях рукоятки переключателя света комбинированного переключателя.

- При каком техническом обслуживании или через сколько километров пробега проверяется состояние стартера?

- С какой целью регулируют свободный ход педали сцепления?

- При каком ТО производится проверка герметичности гидропривода сцепления и дозаправка его жидкостью?

- Как удалить воздух из гидропривода сцепления?

- При каком техническом обслуживании заменяют масло в картере ведущего моста и межосевом дифференциале автомобиля?

- К каким последствиям может привести несвоевременная очистка и промывка сапуна в картере ведущего моста?

- При каком пробеге автомобиля необходимо производить подтяжку креплений карданной передачи и смазывать шарниры?

- Расскажите о способах обнаружения и устранения неисправностей карданной передачи и ведущих мостов.

- Когда  необходимо  производить проверку и смазку шкворневых соединений?

- Объясните, с какой целью регулируют схождение колес?

- Назовите  возможные неисправности переднего моста, их причины, признаки, способы обнаружения и устранения.

- При каком техническом обслуживании проверяются детали подвески и производится их смазка?

- При каком техническом обслуживании проверяется состояние амортизатора?

- При каком техническом обслуживании меняют жидкость в амортизаторе?

- Расскажите, когда необходимо производить замену масла в башмаках балансирной подвески.

- Назовите основные возможные неисправности подвески автомобиля, их признаки, причины и способы устранения.

- Перечислите работы по уходу за рамой, колесами и шинами автомобиля, проводимые при первом, втором и сезонном технических обслуживаниях.

- Назовите возможные неисправности рамы, колес и шин, их признаки, причины, способы обнаружения и устранения.

- При каком техническом обслуживании регулируют ход штоков тормозных камер?

- Когда производится полная регулировка тормозного механизма колеса?

- Назовите возможные неисправности системы тормозов, их причины, признаки, способы обнаружения и устранения этих неисправностей.

- При каком техническом обслуживании промываются фильтры насоса гидроусилителя и меняют масло в системе гидроусилителя?

- При каком техническом обслуживании проверяют уровень масла в бачке насоса гидроусилителя и доливают масло?

- Расскажите о неисправностях рулевого управления.

- Какая жидкость заправляется в амортизатор подвески сиденья водителя и подвески кабины?

- При каком техническом обслуживании проверяют состояние кабины, платформы и контрольно-измерительных приборов?

- Когда необходимо регулировать механизм опрокидывания кабины и каким образом осуществляется регулировка?

- Назовите объем,  выполняемый  при ТО-1 по уходу за тормозами.

- Какие регулировочные работы  проводятся  при ТО-2  по уходу  за двигателем?

Вопросы для оценки компетенции «ПК-38»:

- Раскройте понятие “работоспособность автомобиля”

- Назовите основные причины изменения технического состояния автомобилей

- Расскажите о влиянии условий эксплуатации на работоспособность автомобиля

- Перечислите основные закономерности изменения технического состояния элементов автомобиля

- Раскройте основные характеристики случайных величин

- Расскажите об области применения нормального и экспоненциального законов в технической эксплуатации автомобилей

- Приведите примеры изменения технического состояния отдельных элементов автомобиля

- Раскройте понятия “техническое обслуживание” и “ремонт” автомобилей

- Перечислите виды работ при ТО и ремонте

- Назовите основные нормативы технической эксплуатации автомобилей

- Приведите классификацию методов определения оптимальной периодичности ТО

- Назовите основные требования к системе ТО и ремонта автомобилей

- Перечислите методы формирования системы ТО и ремонта

- Расскажите о “Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта

- Перечислите основные показатели эффективности ТЭА

- Расскажите о связи коэффициента технической готовности с основными показателями надежности автомобилей

- Приведите количественные значение показателей

- Раскройте понятие технологического процесса ТО и ремонта

- Приведите классификацию предприятий автомобильного транспорта в зависимости от производственных функций

- Расскажите об особенностях ТО и ремонта автомобилей на АТП и СТО

- Раскройте содержание основных операций ТО

- Приведите характеристику  постовых  работ текущего ремонта

- Приведите характеристику  участковых  работ текущего ремонта

- Приведите классификацию технологического оборудования

- Приведите классификацию диагностического оборудования

- Назовите марки и технические характеристики подъмеников

- Перечислите методы определения технического состояния двигателя

- Расскажите об особенностях обслуживания коробки передач переднеприводных и заднеприводных автомобилей

- Перечислите основные неисправности передней подвески автомобилей и способы их устранения

- Опишите порядок регулировки привода стояночного тормоза легковых автомобилей

- Приведите примеры этапов управления в технической эксплуатации автомобилей

- Опишите технологию замены масла в гидроусилителе рулевого управления

- Расскажите о классификации методов управления

- В чем отличие дерева целей от дерева систем в  технической эксплуатации автомобилей

- Приведите характеристику персонала  инженерно-технической службы

- Расскажите об основных задачах  инженерно-технической службы

- Перечислите факторы, влияющие на эффективность принятия решений

- Приведите классификацию методов организации производства ТО и ремонта

- Раскройте понятие централизированного метода управления

- Расскажите об элементах системы ЦУП

- Перечислите формы документов, используемых при управлении технической эксплуатацией автомобилей

- Опишите последовательность заполнения листка учета ТО и ремонта

- Объясните назначение лицевой карточки автомобиля

- Дайте определение “качества изделий”

- В чем основа системы управления качеством ТО и ремонта

- Приведите классификацию изделий и материалов, используемых на АТП

- Расскажите о маркетинге в процессе управления технической эксплуатацией автомобилей

- Перечислите факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов

- Опишите каналы материально-технического обеспечения

- Приведите классификацию методов расчета расхода и запаса ресурсов

- Раскройте сущность организации складского хозяйства

- Перечислите ресурсы на автомобильном транспорте, пригодные к вторичному применению

- Приведите примеры вторичного использования ресурсов

- Приведите примеры альтернативных видов топлива

- Перечислите факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в особых условиях эксплуатации

- Опишите способы подогрева и разогрева двигателей автомобилей

- Особенности эксплуатации специализированного транспорта

- Перечислите методы снижения выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобилей

- Опишите влияние шумов и вибраций от автомобилей на  окружающую среду

- Влияние отходов производства на  окружающую среду

- Перечислите особенности развития АТП и СТО

- Применение маркетингового анализа для выбора путей развития

- Опишите применение новых информационных технологий при анализе, планировании и управлении производством

- Опишите порядок мониторинга планирования услуг и воздействий

5.2. промежуточный контроль

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится в форме экзамена подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.

5.2.1. Задания для оценки компетенции «ПК-38»:

Тестовые Задания

Вариант 1.

1.	Техническая эксплуатация автомобиля - это:

- комплекс    технических    мероприятий,    направленный    на    поддержание подвижного состава в исправном состоянии выпуск его на линию;

- комплекс  технических   и   экономических  мероприятий,  обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии;

- комплекс организационных  мероприятий,  обеспечивающих  поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;

- комплекс   технических   и   экономических   мероприятий   обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;

- комплекс технических, экономических и  организационных  мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов.

2.	Молекулярно-механическое изнашивание:

- происходит   в   результате       сочетания   механического   изнашивания    и агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды;

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Дорожные условия характеризуются:

- категорией      дороги,     видом      и     качеством     дорожного      покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом  покрытия  дороги,  скоростью движения, длиной  груженой  ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды влажностью, ветровой нагрузкой;

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По влиянию на работоспособность различают отказы:

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния    или   скачкообразного    изменения    параметров    технического состояния;

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

5. Закономерности изменения технического состояния третьего рода позволяют определить:

- средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;

- вероятность отказа автомобиля    при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;

- закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;

- предельные режимы работы деталей, агрегатов, механизмов;

- наработки до проведения ТО и Р.

6.В понятие об управлении информации системы организации ТО и Р включают:

- дорожные условия, транспортные условия, природно-климатические условия;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- совершенствование системы моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- структура парка (тип, вместимость), совершенствование  возрастного состава парка и т.п.;

- обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и  т.п.

7.Локальные системы диагностирования:

- применяется, когда диагностирование проводя г в процессе работы объекта;

- применяется для диагностирования составных частей объекта;

- применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностических параметров;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса.

8. Метод статических испытаний определение периодичности ТО:

- сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;

Вариант 2.

1. К основным технико-эксплуатационным свойствам автомобиля относятся (дать наиболее полный вариант):

- Грузоподъемность,         динамичность,         топливная         экономичность, комфортабельность, безопасность, производительность, надежность;

- Динамичность, вместимость, грузоподъемность, скорость движения;

- Грузоподъемность, скорость движения, расход топлива, плавность хода;

- Надежность, ремонтопригодность; лобовое сопротивление движению;

- безопасность, курсовая устойчивость, время разгона, ускорение замедления.

2.Транспортные условия характеризуются:

- категорией     дороги,     видом     и     качеством     дорожного     покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой  ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

З. По связи с отказами других элементов различают отказы.

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния   или   скачкообразного   изменения   параметров   технического состояния;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Закономерности изменения технического состояния первого рода позволяют определить:

- вероятность отказа автомобиля    при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;

- закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;

- предельные режимы работы деталей, агрегатов, механизмов;

- наработки до проведения ТО и Р;

- средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния.

5. Логарифмический нормальный закон проявляется:

- когда   на  протекание      исследуемого   процесса   влияет   большое   число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием;

- когда на протекание исследуемого процесса влияет большое   случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;

- в системе слабого звена;

- при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;

- при рассмотрении полноты восстановления ресурса.

6.В понятие о производственной базе включается:

- обоснованность   системы   ТО   и   Р,   повышение   уровня   организации   и управления ТО и Р и  т.п.;

- совершенствование       системы	моральной       и       материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- структура   парка   (тип,   вместимость),   совершенствование   возрастного состава парка;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- дорожные   условия,   транспортные   условия,       природно-климатические условия.

7.Метод   определения   периодичности   ТО   по   допустимому   значению   и закономерности изменения параметра технического состояния:

- сводится к    определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО.

8.Функциональные системы диагностирования:

1)	применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия  диагностических параметров;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса;

5)  применяется для диагностирования составных частей объекта.

Вариант 3

1. Основные причины изменения технического состояния:

- Износ, деформация, смятие;

- Трещины, поломки, прогорание;

- Температурные разрушения, вытягивание, коррозия;

- Пластические деформации, изнашивание, коррозия, физико-химические и
температурные изменения деталей;

- Износ, температурные разрушения, усталостные разрушения.

2.Усталостное разрушение:

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит   в   результате      сочетания   механического   изнашивания   и агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости металла;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды;

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, бразующихся в потоке жидкости.

3.Условия движения характеризуются:

- категорией     дороги,     видом     и     качеством     дорожного     покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи

4.По источнику возникновения различают отказы:

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния   или   скачкообразного   изменения   параметров   технического состояния;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

5. Закономерности изменения технического состояния второго рода позволяют определить:

- вероятность отказа автомобиля    при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;

- средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;

- закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;

- предельные режимы работы деталей, агрегатов, механизмов;

- наработки до проведения ТО и Р.

6.В понятие об условиях эксплуатации включается:

- обоснованность   системы   ТО   и   Р,   повышение   уровня   организации   и управления ТО и Р и  т.п.;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- совершенствование       системы	моральной       и       материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- структура   парка   (тип,   вместимость),   совершенствование   возрастного состава парка;

- дорожные   условия,   транспортные   условия,       природно-климатические условия.

7.Технико-экономический метод:

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- сводится к    определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизации;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра мехнического состояния;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО.

8.Тестовые системы диагностирования:

- применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса;

- применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностических параметров;

5)  применяется для диагностирования составных частей объекта.

Вариант 4

1. Коррозионно-механическое изнашивание:

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит   в   результате      сочетания   механического   изнашивания   и агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости металла;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды;

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

2.Природно-климатические условия характеризуются:

- категорией     дороги,     видом     и     качеством     дорожного     покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

3.   По характеру возникновения и возможности прогнозирования   различают отказы:

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния   или   скачкообразного   изменения   параметров   технического состояния;

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Нормальный закон распределения проявляется:

- в системе слабого звена;

- когда на протекание исследуемого процесса влияет большое   случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;

- когда  на  протекание     исследуемого  процесса  влияет  большое  число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием;

- при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;

- при рассмотрении полноты восстановления ресурса.

5.В понятие о персонале включается:

- обоснованность   системы ТО и Р, повышение   уровня   организации   и управления ТО и Р;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- структура   парка   (тип,   вместимость),   совершенствование   возрастного состава парка;

- совершенствование       системы	моральной       и       материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- дорожные   условия,   транспортные   условия,       природно-климатические условия.

б.Метод    определения    периодичности    ТО        по    допустимому    уровню безотказности:

- сводится к    определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины.

7.Универсальные системы диагностирования:

- применяется, .когда диагностирование проводят в процессе работы объекта;

- применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностических параметров;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется для диагностирования составных частей объекта.

8.Экспоненциальный закон распределения проявляется:

- когда  на  протекание     исследуемого   процесса  влияет  большое  число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;

- при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;

- в системе слабого звена;

- когда на протекание исследуемого процесса влияет большое   случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;

- при рассмотрении полноты восстановления ресурса;

Вариант 5

1. Коррозия:

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит   в   результате      сочетания   механического   изнашивания   и агрессивного воздействия среды;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости металла;

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

2.Сезонные условия характеризуются:

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи;

- категорией     дороги,     видом     и     качеством     дорожного     покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом  покрытия дороги,  скоростью движения, длиной  груженой  ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой.

3. По влиянию на потери рабочего времени различают отказы:

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния   или   скачкообразного   изменения   параметров   технического состояния;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Закон распределения Вейбула-Гнеденко проявляется:

- когда   на   протекание      исследуемого   процесса  влияет   большое   число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием;

- в системе слабого звена;

- когда на протекание исследуемого процесса влияет большое    случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;

- при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;

- при рассмотрении полноты восстановления ресурса.

5.В понятие о подвижном составе включается:

- обоснованность системы ТО и Р,  повышение   уровня   организации   и управления ТО и Р.;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- совершенствование       системы	моральной       и       материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- структура   парка   (тип,    вместимость),   совершенствование   возрастного состава парка;

- дорожные   условия,   транспортные   условия,       природно-климатические условия.

6.Экономико-вероятностный метод:

- сводится к    определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО.

7.Специальные системы диагностирования:

- применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта;

- применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностических параметров;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется для диагностирования составных частей объекта;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса;

8..Кавитационное разрушение:

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости;

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит в результате сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости металла;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды.

5.2.2. Задачи для оценки компетенции «ПК-38»:

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5410 (80 ед.), работающих на цементно-бетонном покрытии, равнинном рельефе местности, в малых городах. Пробег с начала эксплуатации 75900 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 9,94 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,75 чел∙ч; tтр = 14,19 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 9,03 чел∙ч/1000 км

2. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей (110 ед.), работающих на щебеночном покрытии, равнинном рельефе местности, в больших городах. Пробег с начала эксплуатации 148400 км.

А. tco =  3,67 чел∙ч; tтр = 6,05 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  3,34 чел∙ч; tтр = 7,26 чел∙ч/1000 км

В. tco =  3,84 чел∙ч; tтр = 7,86 чел∙ч/1000 км

3. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5511 (170 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 290300 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 20,64 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,75 чел∙ч; tтр = 23,74 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 20,77 чел∙ч/1000 км

4. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей (40 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, за пределами пригородной зоны. Пробег с начала эксплуатации 193000 км.

А. tco =  12,5 чел∙ч; tтр = 8,45 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  11,95 чел∙ч; tтр = 7,51 чел∙ч/1000 км

В. tco =  10,87 чел∙ч; tтр = 9,38 чел∙ч/1000 км

5. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей (50 ед.), работающих на битумо-минеральном покрытии, равнинном рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 263200 км.

А. tco =  6,21 чел∙ч; tтр = 11,26 чел∙ч\1000 км

Б. tco =  6,83 чел∙ч; tтр = 10,46 чел∙ч\1000 км

В. tco =  7,14 чел∙ч; tтр = 12,29 чел∙ч\1000 км

6. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5410 (80 ед.), работающих на цементно-бетонном покрытии, равнинном рельефе местности, в малых городах. Пробег с начала эксплуатации 75900 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 9,94 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,75 чел∙ч; tтр = 14,19 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 9,03 чел∙ч/1000 км

7. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей ЗиЛ-130 (110 ед.), работающих на щебеночном покрытии, равнинном рельефе местности, в больших городах. Пробег с начала эксплуатации 148400 км.

А. tco =  3,67 чел∙ч; tтр = 6,05 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  3,34 чел∙ч; tтр = 7,26 чел∙ч/1000 км

В. tco =  3,84 чел∙ч; tтр = 7,86 чел∙ч/1000 км

8. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5511 (170 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 290300 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 20,64 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,25 чел∙ч; tтр = 21,68 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 20,77 чел∙ч/1000 км

9. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей ЛиАЗ-5256 (40 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, за пределами пригородной зоны. Пробег с начала эксплуатации 193000 км.

А. tco =  12,5 чел∙ч; tтр = 8,45 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  11,95 чел∙ч; tтр = 7,51 чел∙ч/1000 км

В. tco =  10,87 чел∙ч; tтр = 9,38 чел∙ч/1000 км

10. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей ПАЗ-3205 (50 ед.), работающих на битумо-минеральном покрытии, равнинном рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 263200 км.

А. tco =  6,21 чел∙ч; tтр = 11,26 чел∙ч\1000 км

Б. tco =  6,83 чел∙ч; tтр = 10,46 чел∙ч\1000 км

В. tco =  7,14 чел∙ч; tтр = 12,29 чел∙ч\1000 км

5.2.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

- Техническое состояние и работоспособность автомобилей

- Понятие и определение технической эксплуатации автомобилей

- Основные причины изменения технического состояния автомобилей

- Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобиля

- Классификация отказов

- Классификация закономерностей, характеризующих техническое состояние автомобилей, их краткое описание

- Закономерности изменения технического состояния автомобилей по наработке

- Характеристики случайных величин, описывающих случайные процессы

- Нормальный закон распределения

- Закон распределения Вейбула–Гнеденко

- Логарифмический нормальный закон

- Экспоненциальный закон распределения

- Характеристики процесса восстановления

- Закономерности процесса восстановления

- Понятие об управлении и его основных этапах

- Дерево целей в системе технической эксплуатации автомобилей

- Методы обеспечения работоспособности автомобилей

- Понятие нормативов технической эксплуатации автомобилей и их состав

- Классификация методов определения периодичности ТО, их краткое описание

- Определения периодичности ТО по допустимому уровню безопасности

- Определения периодичности ТО по допустимому значению и закономерности изменения технического состояния

- Технико–экономический метод определения периодичности ТО

- Экономико–вероятностный метод определения периодичности ТО

- Метод статистических испытаний определения периодичности ТО

- Определение трудоемкости ТО и ремонта

- Определение ресурса и норм расхода запасных частей

- Нормы расхода запасных частей

- Назначение и принципы применения диагностики автомобилей

- Условия эффективности применения диагностики

- Первичные носители информации в АТП

- Диагностические параметры

- Диагностические нормативы

- Определение допустимого отклонения по совокупности реализаций

- Типы ошибок при постановке диагноза

- Постановка диагноза

- Методы диагностики

- Средства диагностики

- Общий процесс технического диагностирования

- Алгоритм диагностики

- Назначение и основы системы ТО и ремонта

- Классификация методов формирования системы ТО и ремонта, краткая характеристика

- Группировка по стержневым операциям

- Технико – экономический метод группировки операций

- Положение о ТО и ремонте. Назначение и состав

- Назначение работ ТО

- Назначение ремонтных работ

- Корректировочные нормативы Положения

- Определения периодичности ТО по допустимому уровню безопасности

- Экономико–вероятностный метод определения периодичности ТО

- Определения периодичности ТО по допустимому значению и закономерности изменения технического состояния

- Закономерности изменения технического состояния автомобилей по наработке

- Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобиля

- Классификация отказов

- Классификация закономерностей, характеризующих техническое состояние автомобилей, их краткое описание

- Определения периодичности ТО по допустимому значению и закономерности изменения технического состояния

- Закономерности изменения технического состояния автомобилей по наработке

- Характеристики случайных величин, описывающих случайные процессы

- Основные причины изменения технического состояния автомобиля

- Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта

- Положение о ТО и ремонте. Основные нормативы и методы их корректирования

- Классификация оборудования для ТО и ремонта

- Оборудование для уборочно-моечных работ

- Классификация осмотрового и подъемно-транспортного оборудования

- Назначение и состав осмотрового оборудования

- Назначение и состав подьемно-осмотрового оборудования

- Назначение и состав подъемно-транспортного оборудования

- Конвейеры, их предназначение и классификация

- Оборудование для смазочно-заправочных работ

- Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по стукам при работе двигателя

- Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по давлению в конце такта сжатия

- Проверка технического состояния блока цилиндров и головки блока

- Проверка технического состояния шатунно-поршневой группы. Условные обозначения на днище поршня

- Ремонт КШМ

- Обслуживание ГРМ. Порядок регулировки тепловых зазоров автомобилей ВАЗ-2106; ВАЗ-2109; КамАЗ-53212

- Ремонт ГРМ

- Неисправности системы охлаждения. Общая проверка системы

- Поэлементная проверка технического состояния системы охлаждения

- Состав и принцип работы системы кондиционирования воздуха

- Проверка технического состояния и обслуживание системы кондиционирования воздуха

- Общая и поэлементная проверка системы смазки

- Обслуживание и ремонт системы смазки

- Неисправности и общая проверка системы питания бензиновых двигателей

- Проверка и устранение неисправностей бензонасоса

- Проверка и устранение неисправностей карбюратора

- Ремонт системы питания бензиновых двигателей

- Неисправности  системы питания дизельных двигателей. Проверка и устранение неисправностей ТНВД

- Неисправности  системы питания дизельных двигателей. Проверка и устранение неисправностей форсунок

- Проверка и обслуживание аккумуляторной батареи

- Проверка технического состояния и ремонт стартера

- Обслуживание и ремонт генератора. Проверка на стенде и контрольной лампочкой

- Проверка и обслуживание контактной системы зажигания

- Проверка и обслуживание бесконтактной системы зажигания

- Способы установки и проверки угла опережения зажигания

- Проверка технического состояния и ремонт сцепления

- Проверка технического состояния и ремонт коробки передач и отдельных деталей

- Неисправности карданной передачи. Проверка технического состояния. Последовательность разборки-сборки карданной передачи

- Неисправности ведущего моста. Определение технического состояния без разборки. Последовательность разборки-сборки редуктора

- Неисправности и проверка технического состояния привода передних колес

- Общая проверка ходовой части. Снятие и установка передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей

- Проверка и регулировка углов установки колес

- Неисправности и общая проверка рулевого управления

- Поэлементная проверка и ремонт деталей рулевого управления

- Особенности технического обслуживания и ремонта рулевого управления с гидроусилителем

- Неисправности и общая проверка тормозной системы

- Поэлементная проверка и регулировка тормозной системы

- Ремонт деталей тормозной системы

- Неисправности, обслуживание и ремонт кузовов

- Свойства технической эксплуатации автомобилей. Сравнение технической и коммерческой эксплуатации.

- Подсистемы технической эксплуатации автомобилей.

- Сущность программно-целевого метода управления.

- “Дерево целей” и “дерево систем” в технической эксплуатации.

- Классификация факторов, влияющих на решение задач “дерева систем”.

- Информационное обеспечение управления производством.

- Классификация управляемости ИТС. Критерии управляемости.

- Характеристика классов ИТС.

- Задачи, решаемые при управлении производством.

- Методы управления производством. Характеристика, применение.

- Характеристика организационных структур V и VI классов.

- Характеристика организационной структуры IV класса.

- Мероприятия, входящие в комплекс ЦУП.

- Основные принципы системы ЦУП.

- Структура системы ЦУП.

- Состав и задачи центра управления производством.

- Состав и задачи комплекса ТО и ремонта.

- Состав и задачи комплекса РУ.

- Состав и задачи комплекса подготовки производства.

- Состав и задачи отделов системы ЦУП.

- Организация приема подвижного состава с линии. Планирование и постановка в ЕО.

- Планирование и постановка в ТО-1 с Д-1.

- Планирование и постановка в ТО-2с Д-2

- Планирование и постановка в ТР с Д.

- Организация ТО и ремонта подвижного состава методом специализированных бригад.

- Организация ТО и ремонта подвижного состава методом комплексных бригад.

- Организация ТО и ремонта подвижного состава агрегатно-участковым методом.

- Управление качеством ТО и ремонта. Понятия и определения.

- Системы управления качеством ТО и ремонта.

- Организация складского хозяйства на АТП.

- Основные факторы, влияющие на расход топлива.

- Нормативные показатели расхода топлива.

- Нормирование расхода топлива.

- Нормирование расхода смазочных материалов.

- Перевозка и хранение жидкого топлива.

- Заправка автомобилей жидким топливом.

- Перевозка, хранение и раздача смазочных материалов.

- Пути экономии смазочных материалов.

- Влияние автотранспортного комплекса на окружающую природную среду

- Перевозка, хранение и раздача смазочных материалов

- Вторичное использование ресурсов при эксплуатации автомобилей

- Положение об инженерно-технической службе ТЭА

- Обеспечение экологической безопасности автотранспортного комплекса методами и средствами ТЭА

- ТЭА в особых производственных и природно-климатических условиях

- информационное обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей

- Организация материально-технического обеспечения производства

- Экономия ресурсов и использование альтернативных топлив

- Организация технической эксплуатации автомобилей в отрыве от основной базы

экзаменационные билеты

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 1

1. Основные причины изменения технического состояния автомобиля

2. Состав и принцип работы системы кондиционирования воздуха

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 2

1. Назначение и состав осмотрового оборудования

2. Ремонт системы питания бензиновых двигателей

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 3

1. Неисправности  системы питания дизельных двигателей. Проверка и устранение неисправностей ТНВД

2. Оборудование для смазочно-заправочных работ

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 4

1. Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по стукам при работе двигателя

2. Проверка и обслуживание аккумуляторной батареи

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 5

1. Проверка технического состояния и ремонт стартера

2. Неисправности ведущего моста. Определение технического состояния без разборки. Последовательность разборки-сборки редуктора

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 6

1. Неисправности и общая проверка рулевого управления

2. Поэлементная проверка технического состояния системы охлаждения

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 7

1. Проверка технического состояния и обслуживание системы кондиционирования воздуха

2. Неисправности карданной передачи. Проверка технического состояния. Последовательность разборки-сборки карданной передачи

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 8

1. Назначение и состав подъемно-транспортного оборудования

2. Система зажигания инжекторных двигателей. Состав и принцип работы

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 9

1. Проверка технического состояния шатунно-поршневой группы. Условные обозначения на днище поршня

2. Проверка и обслуживание бесконтактной системы зажигания

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 10

1. Проверка и обслуживание контактной системы зажигания

2. Неисправности и общая проверка системы питания бензиновых двигателей

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 11

1. Проверка технического состояния и ремонт коробки передач и отдельных деталей

2. Неисправности системы охлаждения. Общая проверка системы

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 12

1. Классификация оборудования для ТО и ремонта

2. Проверка технического состояния и ремонт сцепления

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 13

1.  Классификация осмотрового и подъемно-транспортного оборудования

2. Неисправности и общая проверка тормозной системы

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 14

1. Оборудование для уборочно-моечных работ

2. Обслуживание ГРМ. Порядок регулировки тепловых зазоров автомобилей ВАЗ-2106; ВАЗ-2109; КамАЗ-53212

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 15

1. Проверка технического состояния и ремонт деталей газораспределительного механизма

2. Система подачи топлива инжекторных двигателей. Состав и принцип работы

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 16

1. Проверка и устранение неисправностей карбюратора

2.  Датчики ЭСУД (бензиновые двигатели). Назначение и принципы работы

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 17

1.  Проверка технического состояния и ремонт генератора

2. Поэлементная проверка и регулировка тормозной системы

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 18

1. Ремонт деталей тормозной системы

2. Назначение и состав подьемно-осмотрового оборудования

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 19

1. Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по давлению в конце такта сжатия

2. Проверка технического состояния и ремонт блока цилиндров

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 20

1. Проверка технического состояния и ремонт головки блока цилиндров

2. Поэлементная проверка и ремонт деталей рулевого управления

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 21

1. Конвейеры, их предназначение и классификация

2. Обслуживание и ремонт системы смазки

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 22

1. Проверка и устранение неисправностей бензонасоса

2. Общая проверка ходовой части. Снятие и установка передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 23

1. Особенности технического обслуживания и ремонта рулевого управления с гидроусилителем

2. Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по цвету отработавших газов

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 24

1. Проверка технического состояния и ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма

2. Неисправности и проверка технического состояния привода передних колес

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 25

1. Способы установки и проверки угла опережения зажигания

2. Неисправности  системы питания дизельных двигателей. Проверка и устранение неисправностей форсунок

3. Задача

##### Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю: Зав.кафедрой ТТМиО, к.т.н., доцент ______________ Свойкин В.Ф. протокол № __ от «___» ______ 20__ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: «Техническая эксплуатация автомобилей» Направление подготовки бакалаврита: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направленность (профиль) «Автомобильный сервис» Курс: всех форм обучения |
| --- | --- |

Экзаменационный билет  № 26

1. Общая и поэлементная проверка системы смазки

2. Характеристика систем впрыска бензиновых двигателей с внешним и внутренним смесеобразованием

3. Задача

Преподаватель

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

- Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 320 с.

- Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей : Теоретические и практические аспекты [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. С. Малкин. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 288 с.

- Синицын, А. К. Основы технической эксплуатации автомобилей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. «Автомобиле- и тракторостроение» / А. К. Синицын ; Университетская библиотека online (ЭБС). – Москва : Российский ун-т дружбы народов, 2011. – 284 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/115819/.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 6. Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Тесты по темам | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольная работа | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Практические занятия | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Опрос, опорный конспект, собеседование (опрос), реферат | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 8.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Сдача отчета по выполнению практических работ

Студент должен выполнить практические работы, которые выполняются по методическим указаниям. Основной формой контроля на практических занятиях является допуск студентов к практической работе и прием выполненных работ по методическим указаниям. Отчет по выполненной практической работы включают:

темы практических работ,

цель и содержание работы,

порядок выполнения работы, описание и характеристики применяемого оборудования, приборы,

схемы и необходимые расчеты,

таблицы, которые заполняются в процессе выполнения работы.

Чтобы оформить документы необходимо использовать типовые формы, которые находятся в приложениях. В приложениях также представлены заполненные образцы этих документов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и представлены преподавателю для проверки. Полученные и обработанные результаты вычислений должны быть внесены в отчет в процессе выполнения практических работ. В конце каждого отчета должен содержаться вывод.

Успеваемость студентов определяется следующими критериями на экзамене: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно».

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

На экзамене предлагаются два теоретических вопроса. Вопросы предлагаются из двух различных контролируемых дидактических единиц изученного курса.  Количество баллов определяется количеством правильных ответов на вопросы.

Таблица 8 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить оценку за ответ, если:

- при подготовке к ответу студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

# Text boxes

2

1

5

4

3

4

3

2

1

5

1

2

3

4

5